KEK Invest AS

_________________________________________

Projektgrupp			Tel.:    32 55 949	                       MTR REG. NR. EP10061600-0001

Näpi tee 10, Näpi		                             55 670 734	                        REG. KOOD 10061600

44305 				           51 75 977

TELLIJA: Enriko Aav

LAIAKA KINNISTU

(42301:005:0028)

DETAILPLANEERINGU

ESKIISLAHENDUS

Vanaküla, Kuusalu vald, Harjumaa

Arhitekt	Meelis Suvi

Insener	Olev Okas

2011

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE SELETUSKIRJA KOOSSEIS:

DETAILPALNEERINGU KOOSTAMISE ALUS

LÄHTEOLUKORD

.

ARHITEKTUUR – PLANEERIMISLAHENDUS

LIIKLUSKORRALDUS

KAITSEVÖÖNDID, KITSENDUSED, SERVITUUDID

HEAKORRASTUS, KATTEGA ALAD

KESKKONNAMÕJUDE KÄSITLUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

TULEOHUTUS

TEHNOVÕRGUD

KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS

ALTERNATIIVSED LAHENDUSED

DETAILPALANEERINGU JOONISED

ASUKOHA SKEEM

1 TUGIPLAAN

2 LAIAKA KINNISTU ESKIISLAHENDUS

Soovituslikud hoonete tüübid planeeringualale

SELETUSKIRI

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS

Kuusalu vallas Vanakülas asuva 7,07 ha suuruse maa-ala detailplaneeringu koostamise aluseks on Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr. 837, 21.10.2010 ja Laiaka kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on taluhoonestuse taastamine, seada ehitusõigused uute hoonete ehitamiseks määrata juurdepääsud, servituudid, kitsendused ja tehnovõrkude paigutus.

LÄHTEOLUKORD

Kehtivad planeeringud.

Antud alal kehtib Kuusalu valla üldplaneering kehtestatud Kuusalu Vallavolikogu poolt 19.12.2001.a. otsusega nr. 68.

Planeeritaval alal kehtivad detailplaneeringud puuduvad.

Katastriüksused.

Planeeritav ala on hetkel üks katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa (katastri nr. 42301:005:0028).

Ehituslik ja looduslik situatsioon.

Detailplaneeringu maa-ala paikneb Vanakülas hajaasustusalal Lahemaa Rahvuspargi territooriumil.

Laiaka kinnistu piirneb põhjast Aru kinnistuga (katastri nr. 42301: 005:0671), läänest Altsaare kinnistuga (katastri nr. 42301:005:0233), ja lõunast Aabrami kinnistuga (katastri nr. 42301:005:0423). Osaliselt põhajs ja läänes asuv naaberala on kinnistusregistrisse kandmata.

Kõik naaberkinnistud on maatulundusmaa sihtotstarbega.

Vanaküla keskus paikneb planeeringualalt ca 1 km kaugusel kus asub ka Kotka- Valgejõe tee.

Liikluskorraldus.

Juurdepääs Laiaka kinnistule tuleb kohalikku külateed mööda ja ristub Kotka- Valgejõe teega 1 km kaugusel.

ARHITEKTUUR-PLANEERIMISLAHENDUS

Maaüksuste sihtotstarve ja krundijaotus.

Käesolev detailplaneering annab lahenduse planeeritava kinnistule määrata õueala hoonete ehitamiseks.

Uusi kinnistuid ei moodustata.

Ehitusõigus.

Antud detailplaneeringuga lahendatakse taluhoonestuse taastamine ja hoonete soovituslike asukohtadega tekib taluõuele omane suletud planeering.

Planeeritud hoonete maksimaalsed ehitusalused pinnad- (elamu 120 m² + 4 kõrvalhoonet 70 m²).

Elamu ja kõrvalhoonete paigutamiseks krundile on antud planeeringu joonisel soovituslikud asukohad.

Krundile võib rajada ühe kuni kahekorruselise elamu ning 4 ühekorruselist kõrvalhoonet.

Hoonestusala on planeeritud olemasolevale rohumaale.

Olulisemad arhitektuurinõuded.

Planeeritav uus elamu on kuni kahekorruseline.

Kõrgus katuseharjani on maksimaalselt 7,0 m.

Kõrvalhoonete kõrgus katuseharjani maksimaalselt 5,0m

Planeeritav hoonete katusekalle 32-45°.

Uued hooned projekteerida lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga.

Hoonete projekteerimisel arvestada olemasolevat väljakujunenud külamiljööd ja hooneete arhitektuuri.

Viimistlusmaterjalidena kasutada puitu, aknad vertikaalsed ruudukujulised, katusekattena kasutada profileeritud plekki, kivikatet või sindelruberoidi.

Hoonete soovituslikud arhitektuursed lahendused toodud välja eraldi joonistena.

LIIKLUSKORRALDUS

Liiklemisvõimalused maa-alal.

Juurdepääsuteeks jääb olemasolev kohalik kruusakattega tee mis piirneb Kotka-Valgejõe teega.

Planeeritavalt alalt Kotka- Valgejõe teeni on ca 1km.

Parkimine ja kõnniteed.

Sõidukite parkimine toimub planeeringualal krundisiseselt.

Kõnniteid ei planeerita antud planeeringuga.

Krundisisesed teed katta kruusakattega.

KAITSEVÖÖNDID, KITSENDUSED, SERVITUUDID

Elektrikaablite(liinide) kaugus rajatistest ja kaitsevööndid

Alus: Eesti elektriohutusseadus (RT I 2002, 49, 310, prg.15 lõige 4)

Alla 1 kV pingega õhuliinide kaitsevöönd on 2 meetrit.

Maakaabelliinide kaitsevöönd on maa-ala, mida piiravad mõlemal pool liini 1 meetri kaugusel äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Alajaamade kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

Kaugus veetorust ja isevoolsest kanalisatsioonist 1 meeter.

Kanalita elektrikaablite kaugus hoonete ja rajatiste vundamentidest peab olema vähemalt 0,6 meetrit; tänava äärekivist 1,5 meetrit.

Kaugus veetorust ja isevoolsest kanalisatsioonist 1 meeter; sidekaablini 0,25-0,5 meetrit.

Sidekaablite kaugus rajatistest ja tehnovõrkudest

Alus: EPN 17

Kanalita sidekaablite kaugus hoonete vundamendist vähemalt 0,6 meetrit; tänava äärekivist 1,5 meetrit; veetorust ja isevoolsest kanalisatsioonist 1 meeter; elektrikaablist 0,25-0,5 meetrit.

Veetorustike kaugus rajatistest ja tehnovõrkudest

Alus: EPN 17

Lubatud kaugus hoonete vundamendist 5 meetrit; tänava äärekivist 1,5 meetrit; puutüvedest 2 meetrit; kanalisatsioonitrassist 1,0 meetrit.

Tee kaitsevöönd

Alus: Teeseadus (RT I 1999, 26, 377)

Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja teljest on 20 meetrit. Erateede (jaotustänavate) kaitsevööndi laius on 10 meetrit.

Kitsendused.

Maa-alal kitsendusi ette nähtud ei ole.

Servituudid.

Maa-alal servituute ette nähtud ei ole.

HEAKORRASTUS, KATTEGA ALAD

Heakorrastus.

Planeeringu ettepanek on iga eraldi ehitusprojekti koostamise käigus näha ette sobiva madalhaljastuse rajamine. Kõrghaljastust planeeringualale mitte projekteerida, kuna antud alal on ka metsaala.

Kattega alad.

Juurdesõidutee katta kruusakattega.

Piirded.

Piirdeid ei ole otstarbekas antud planeeringualale paigaldada.

Soovi korral võib rajada võrgust piirde kuni kõrgusega 1,5m või puidust piirde 1,2m kõrgusega.

KESKKONNAMÕJUDE KÄSITLUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

Krundi sihtotstarbelik ja ohutusnõuetele vastav kasutamine ei too kaasa keskkonda häirivaid mõjusid.

Planeeringuala jäätmekäitlus on seotud sorteeritud olmejäätmete kogumisega ja hoidmisega.

Planeeritavale maaüksusele on ette nähtud oma konteinerid. Konteiner paigaldada juurdepääsutee lähedusse. Konteinerite tühjendamine ja jäätmete äravedu teostatakse mehhaaniliselt. Prügiveoautode juurdepääs on tagatud juurdesõidutee kaudu.

Keskkonnaohtlikke ainete ladustamist planeeringualal ette ei nähta.

TULEOHUTUS

Projekteerimise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse määrus nr.315 27.10.04 „Ehitistele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Antud planeeringualale on lubatud ehitada I kasutusviisiga hooneid.

Tule leviku tõkestamiseks ühelt hoonelt teisele eraldatakse ehitised teineteisest tuleohutuskujadega, mis on minimaalselt 8 meetrit.

Antud planeeringualale võib rajada TP3 tulepüsivusklassiga hooneid. Tuletõrjevahenditega juurdepääs on tagatud kruntidele ja nende hoonetele. Piirete rajamisel peab värava laius olema vähemalt 4 meetrit tagamaks juurdepääsu krundile.

Lähima tuletõrjevee saab Valgejõest ca 1km kauguselt.

Tuletõrje veevõtukoht vastavalt standardile EVS 812 OSA 6.

TEHNOVÕRGUD

Sidevarustus.

Sidevarustus kaabelliinidena planeeringualal puudub.

Soovitav on omanikel leida lahendus side ja interneti jaoks õhu kaudu koostöös antud teenuse pakkujatega.

Elektrivarustus.

Elektrivarustus tuua maakaabliga krundi põhjaküljel olevast liitumispunktist.

Elektrienergia planeeritav võimsus krundil on kahetariifse mõõtesüsteemi ja peakaitsmega 3x20.

Välisvalgustus lahendatakse krundisiseselt vastavalt krundiomaniku soovidele.

Veevarustus. Kanalisatsioon.

Veevarustus on lahendatud uue puurkaevu baasil, mis lahendatakse eraldi projektiga.

Kanalisatsiooniks on planeeritud imbsüsteem.

Lähim naaberhoonestus on ca 220m kaugusel planeeritavast imbsüsteemist.

Imbsüsteemi projekteerimisel arvestada tootjapoolseid nõudeid.

Vihmaveed juhtida antud planeeringualal pinnasesse.

Küte

Uutele hoonetele on võimalik planeerida erinevaid küttesüsteeme vastavalt krundiomaniku soovile.

Võimalikud kütteliigid: tahkeküte, vedelküte, maa- või õhksoojuspump, ioonküte, elektriküte.

Küttesüsteemid lahendatakse eraldi ehitusprojektides

KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS

Planeeringuala kontaktvööndis ei ole algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid, millega oleks ette seatud eelnevalt tingimusi ja põhilahendusi.

Planeeringu koostamisel on jälgitud Kuusalu valla üldplaneeringus  välja toodud ehitamise printsiipidega hajaasustuses.

Lähiümbruse olemasolev ja planeeritav liiklusskeem

Planeeritavat katastriüksust ümbritsevad teed on kahesuunalised, kitsad (3-4 meetri laiused) ja kruusakattega. Olemasolevad teed on ühenduses Vanaküla keskusega ja sealt edasi ca 5 km kaugusel Tallinn-Narva maanteega. Olemasolevat liiklussituatsiooni kajastab joonis 2 Hoonestus-, liiklus- ja haljastusplaan. Planeeritavad liiklussuunad on kõik kahesuunalised

Planeeringuala paiknemine Tallinn-Narva maantee lähistel tagab suhteliselt hea logistilise ühenduse ja olulisi probleeme ei teki.

Maanteelt lähtuva müra- ning õhureostuse levikut planeeringualale  ei teki. Planeeringualalt tõmbekeskusesse (Tallinna) jõudmiseks sõiduautoga pöörde sooritamine Tallinn-Narva maanteele ei ole raskendatud kuna pealesõidud on ohutud.

Kontaktvööndi kruntide struktuur, hoonestuse tüübid ja mahud

Planeeritav ala asub Vanaküla keskusest edelas ca 1km kaugusel.

Maa-ala on ümbritsetud maatulundusmaa kruntidega. Planeeritava ala ümbruses paikneva olemasoleva hajaasustuse hoonestuse moodustavad valdavalt viilkatustega kuni kahekorruselised ühepereelamud ning nende kõrvalhooned. Piirkonnas on ka põllu- ja heinamaad.

Antud piirkond paikneb ka Lahemaa Rahvuspargi territooriumil.

Planeeringuga ei muudeta väljakujunenud külamiljööd ega hoonestustiili, samuti ei kahjustata olemasolevaid maastikke ja pinnavorme.

Konkreetset ehitusjoont planeeritava ala naaberkruntidel paiknevatel hoonetel ei ole välja kujunenud. Kontaktvööndi kruntide struktuurist ja hoonestusest annab ülevaate eskiislahendus.

ALTERNATIIVSED LAHENDUSED

Alternatiivse lahendusena oleks võimalik hoonestusala planeerida  krundi põhjapoolsemale küljele rohumaale.

Antud lahendus ei ole otstarbekas, puudub ümbritsev haljastus ja hoonestus läheks ligemale olemasoleva naaberkinnistu hoonetega, samuti on krundiomaniku soov planeeritav hoonestusala rajada planeeringualal näidatud kohta.

Kuna tegemist on taluhoonestuse taastamisega on planeeritud hoonestusala endiste hoonete asukohas ja mujale hoonete planeerimine oleks vastuolus planeeringu lähteseisukohtade põhimõtetega.

Koostas arhitekt Meelis Suvi: