# SELETUSKIRI

Harju  Maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik,

Vana Narva mnt 11a ja Vana-Narva mnt 11b kinnistute detailplaneeringu juurde.

- Üldosa

Detailplaneeringu koostamise vajaduse tingis arendaja  soov määrata võimalikud hoonestusalad administratiiv- teenindushoonete ja ehitussegude tootmishoonete laiendamiseks ning püstitamiseks, maakasutuse sihtotstarvete täpsustamiseks, samuti tehnovõrkude ja uue juurdepääsutee kavandamiseks.  Detailplaneering on koostatud vastavalt tellija esindajaga sõlmitud lepingule. Koostatud detailplaneering  vastab kehtivale Kuusalu valla üldplaneeringule.

## Planeeringu koostamise alused:

1. Kuusalu Vallavalitsuse 24.10.2012 korraldus  nr 791 detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise ning lähteülesande kinnitamise kohta;

2. Kuusalu Vallavalitsuse poolt korralduse nr 791 lisana väljastatud detailplaneeringu lähteülesanne;

4. Olemasolevad uurimismaterjalid ja kehtivad planeeringud:

4.1. Kuusalu valla üldplaneering, kehtestatud Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 68;

4.2. Tugiplaanina  on kasutatud OÜ Tuvar Ehitus poolt 07. Novembril  2012. aastal tahhomeetriliselt mõõdistatud digitaalset geodeetilist alusplaani ning Kuusalu Vallavalitsuse maakorraldusteenistusest väljastatud planeeringuala läheduses asuvate kruntide plaanide koopiaid;

Geoloogilised uuringud puuduvad.

- Detailplaneeringu eesmärk ja ulatus

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva Vana-Narva maantee 11b kinnistu sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Olemasoleva Vana-Narva maantee 11a kinnistul ehitusõiguse täiendamine. Planeeringualal juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendite täpsustamine, vertikaalplaneerimise, sajuvee kogumise ning liigse vee ärajuhtimine.  Planeering hõlmab  ainult Vana-Narva mnt 11a ja Vana-Narva 11b territooriumi, säilitades ülejäänud osas olemasoleva situatsiooni. Joonistel on parema loetavuse huvides planeeringuala piiri leppemärk nihutatud maaüksuse piiridest välja.

Detailplaneeringusse kaasatud kinnistud:                                       Tabel 1

| Jrknr | Katastriüksuse tunnus | Krundi nimi | Sihtotstarve | Katastriüksu-se pindala m² | Kinnistu omanik | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35201:003:0520 | Vana-Narva mnt 11a | Tootmismaa 100% | 4944 | OÜ Kiiu Soon | Kinnistu rentnik OÜ Kuiv Liiv |
| 2 | 35201:003:0375 | Vana-Narva mnt 11b | Maatulun-dusmaa 100% | 15987 | OÜ Kiiu Soon |  |

Detailplaneeritava maa-ala pindala on kokku 20 931 m².

Detailplaneeringu algatamise ajal olid kinnistute nimed vastavalt Remedia 2 ja Loopealse. Vastavalt Kuusalu Vallavalitsuse korraldusele on aadressandmeid planeerimisprotsessi ajal muudetud, seepärast on detailplaneeringu nimi erinev algatatud planeeringu nimetusest.

- Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeringuala asub Kuusalu vallas, Kiiu alevikus. Planeeringuala piirneb idas valla teega Kiiu- Jaanukse (3520018), põhjas Nurmenuku kinnistuga, läänekaares on Lääne kinnistu. Mõlema kinnistu sihtotstarbeks on maatulundusmaa. Lõunapiirile jäävad Vana-Narva mnt 9 ja 11. Vana-Narva mnt 9 sihtotstarveteks on tootmismaa 90% ja ärimaa 10%, Vana-Narva mnt 11 sihtotstarbeks on tootmismaa 100%. Praegusel ajal on lahendatud juurdepääs planeeringualal asuvatele kruntidele läbi Vana-Narva mnt 11 territooriumit. See kinnistu piirneb lõunas T-11260 Jõelähtme - Kemba riigiteega. Planeeringu maa-ala jääb 1998. aastal koostatud Harju Maakonnaplaneeringu ning Kuusalu valla  üldplaneeringuga määratud Kiiu aleviku tiheasustusala tsooni. Seega kuuluvad planeeritavad kinnistud detailplaneeringu kohustusega alasse. Üldplaneeringuga on planeeritav ala kavandatud tootmismaana.

Kontaktvööndit iseloomustab „tööstusmaastik” – lähiümbruses  asuvad mitmed tootmisettevõtted.

Planeeritaval territooriumil asus Eesti NSV ajal Kuusalu kolhoosi ladu- angaar. Mõned aastad tagasi püstitati täitematerjalide sorteerimissõlm ning alustati ehitussegude ja inertmaterjalide tootmist liiva baasil. Planeeringuala paiknemine Jõelähtme - Kemba riigitee vahetus läheduses, samuti teede hargnemine Tallinn - Narva suunas loovad head võimalused ligipääsudeks ning toodangu turustamiseks.

Lähiümbruses on algatatud mitmeid detailplaneeringuid- idas, teiselpool valla teed Härmapõllu ja Vanaoja detailplaneering ning vaestemaja detailplaneering. Edelas, väljaspool kontaktala on algatatud Vana-Narva maantee 5 detailplaneering  ja Oja  kinnistu detailplaneering. Vana-Narva maantee kontaktvööndist lõunasse jääb juba kehtestatud Töökoja põik 1; 3 ja 5 ning lähiala detailplaneering. Kontaktvööndi situatsiooniskeem on detailplaneeringu graafilises osas joonis 1

- Olemasoleva  olukorra iseloomustus

Planeeringualal asuvad tootmishooned ja ehitised jätkavad senist tegevust- inertmaterjalide sorteerimist ja ehitussegude tootmist selle baasil. Reljeefilt on planeeritav ala suhteliselt tasane- endine tootmisterritoorium tingis pinnase täitmise ning tasandamise. Kõrguste vahe ei ole suur- kuni 1.2 meetrit põhjast lõunasse. Kõrgeimad kohad asuvad ala lõunaosas, mille kõrguseks on Balti süsteemis 37.50 meetrit. Madalamad kohad on ala põhjaosas – 35.30. Planeeringuala läbivad elektri 0,4 ja 10 kV õhuliinid ning maa-alused tele kommunikatsiooni kaablid. Käesoleval ajal puudub tootmisettevõttel ühendus Eesti Energia elektrisüsteemiga ning energiat toodetakse lokaalse elektrigeneraatoriga.

Mõlemal planeeritaval krundil asuvad drenaažisüsteemid.

Planeeringualal asuval Vana-Narva mnt 11a krundil  paiknevad vastavalt ehitisregistri andmetele järgmised ehitised:

- Angaar-ladu (ehr: 116010491), ehitisealune pind 547m²;

- Täitematerjalide sorteerimissõlm (ehr: 220538088), ehitisealune pind 547m²;

- Välisgaasivarustus (ehr: 220673377), ehitisealune pind 23m²;

Olemasolev olukord on detailplaneeringu graafilises osas joonis 2 (Tugiplaan).

- Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Kehtiv krundijaotus jääb detailplaneeringuga kaasatud kinnistute välispiiri osas püsima. Planeeringuga tehakse ettepanek Vana-Narva mnt 11 b kinnistu jagamiseks kaheks krundiks. Ühele neist on kavandatud 10/04 kV trafoalajaama püstitamine ning teisele osale määratakse hoonestusõigused tootmistegevuse laiendamiseks.

Planeeringuga tehakse ettepanek Vana- Narva mnt 11 b krundi kasutamise sihtotstarbe muutmiseks.

Ettepanekud detailplaneeringualal paiknevate uute kruntide  moodustamise ning krundi kasutamise sihtotstarvete kohta tabelis 2:

Tabel 2

Pos.1 Vana-Narva mnt 11a: pindalaga 4944 m², sihtotstarbega 100 %  tootmishoonete maa;

Pos.2 Vana-Narva mnt 11b: pindalaga 15951 m², sihtotstarbega 100 %  tootmishoonete maa;

Pos.3  uus krunt: pindalaga 36 m², sihtotstarbega 100%  elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa.

- Krundi ehitusõigus

Kruntide ehitusõigused on toodud tabelis 3.

Planeeritavatele uutele ja olemasolevatele kruntidele määratakse ehitusõigused, määratakse kindlaks juurdepääsuteede paiknemine, kavandatakse parkimiskohtade paiknemine ja arv  ning soovitavad olmejäätmete kogumise konteinerite asupaigad.

Hoonestuse tüüp peab järgima antud piirkonnale iseloomulikku stiili ja haakuma ümbritseva miljööga. Määratud on korruselisus ja katusekalded. Hoonestuse tüüp vaba, lubatud viil- kui ka parapettlahendustega katused. Lubatud kalded 0-20 kraadi. Viilkatuste kavandamisel täisviiluga on soovitav kalle 20 kraadi ja kogu katuse ulatuses samasugune.  Absoluutkõrgusi kruntidel muudetakse minimaalselt:, muudatused peavad jääma vahemikku ± 0,5 m olemasolevast maapinnast. Kavandatud hoonete parapeti või katuse harjajoonte paiknemine on määratud olemasoleva hoonega- need peavad olema risti või paralleelsed.

Planeeritavate kruntide platside ja teede vertikaalplaneerimine lahendatakse ehitusprojektide koosseisus.

Lubatud on planeeringualal asuvate kruntide põhiotstarbe teenindamiseks teede, platside ning tehnovõrkude püstitamine.

Detailplaneeringuga on lubatud krundil olemasolevate hoonete rekonstrueerimine, laiendamine või täielik lammutamine ning uute hoonete püstitamine vastavalt ehitusõiguste tabelis antud tingimustele.

Kruntide ehitusõigusega  on määratud:

1) planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve;

2) hoonete suurim lubatud arv krundil;

3) hoonete suurim lubatud kõrgus;

4) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala.

Kruntide ehitusõigus                                                                           Tabel  2

| krundi aadress | planeeritud krundi pindala, sihtotstarve | hoonete suurim lubatud arv krundil | hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala | hoonete suurim lubatud kõrgus/ korruselisus | katusekalde vahemik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Positsioon 1 Vana-Narva mnt 11a | 4944 m2 100% TH | 2 tootmishoonet 1 büroohoone | 1300 m2 | 20 m/ 4 8 m / 2 | 0 – 200 |
| Positsioon 2 Vana-Narva mnt 11b | 15951 m2 100% TH | 3 tootmishoonet 1 olmehoone | 2000 m2 | 9 m / 2 9 m / 2 | 0 – 200 |
| Positsioon 3 Uus krunt | 36 m2 100% OE | trafoalajaam |  |  |  |

Tabelis esitatud krundi kasutamise sihtotstarbe tähised:

TH       -tootmishoone maa

OE     - elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa

Kavandatavate hoonete ehitistealuse pinna arvväärtus ei tohi olla suurem planeeringu ehitusõiguses toodud hoonete suurimast lubatud ehitusalusest pindalast.

- Hoonestusala piiritlemine

Krundi hoonestusala on määratud krundi omanike soove ning tehnoloogilisi vajadusi, tuleohutuse nõudeid, olemasolevat hoonestust, kruntide piiride asukohti, kaitsetsoone ning piiranguvööndeid, läbi- ja juurdepääsu teid ning muid ehituslikke nõudeid arvestades. Ehitusjooned hoonestatavatel kruntidel ei ole määratud, kuna planeeritavad ehitusalad  aga ka olemasolev hoonestus ala lähiümbruses paiknevad küllaltki kaootiliselt. Ehitusalade paiknemise kavandamisel on arvestatud miljöösse sulandumist,  tootmistegevuse funktsionaalsust ja logistikat.

- Ehitistevahelised kujad, tulekaitse abinõud

Ehitistevaheliste kujade planeerimisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” ning EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus“ nõuetest. Ehituskeelualadena on fikseeritud alad, kus ei toimu mingisugust ehitustegevust ehitusseaduse mõistes. Ehituskeelualad on planeeringualal määratud vastavalt kehtivatele seadustele. Hoonestusalal peavad ehitistevahelised kujad vastama nõuetele ja tagama vaba ligipääsu hoonetele.

Ehitiste suurim lubatud suletud netopind peab vastama tulepüsivusklassi alusel määratud tuletõkkesektsiooni piirpindalaga, vastavuses Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” nõuetele. Kavandatavate hoonete tulepüsivusklassi määrab kasutusviis, korruselisus ja konstruktsioonides kasutatavad materjalid. Püstitatavad hooned peavad vastama vähemalt tuleohutusklassi TP-3 nõuetele.

Hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat hoonetekompleksi: sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samas klassis, vastavalt kas TP3, TP-2 või TP1; selliste hoonete kasutajate arv ja korruste pindala on väiksemad hoonetekompleksile kohalduvatest arvväärtustest. Juhul, kui tuleohutusnõuetest tulenevad kõrgemad nõuded projekteeritavatele hoonetele, kui on esitatud käesolevas planeeringus, siis tuleb järgida tuleohutusnõudeid.

Juhul, kui krundile kavandatakse tegevust, mis nõuab tegevusest tingituna täiendavaid kujasid naaberkrundi hoonetest, ei tohi kuja nõudva hoone ehitamisega ilma naaberomaniku nõusolekuta kitsendada naaberkrundi hoonestusala.

Tuletõrje vesi saadakse käesoleval ajal ehitamisel olevast Kiiu aleviku ühisveevärgi hüdrandist. Tuletõrje hüdrant peab olema kasutatav aastaringselt ning vastama Tuleohutuse üldnõuetele  ning standardile EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus. Tuletõrje vesikule peab olema tagatud juurdepääs avalikult teelt ning kaugus planeeritavast kinnistust on max 300 meetrit. Hüdrant on kavandatud Jõelähtme- Kemba maantee äärde.

- Arhitektuurinõuded ehitistele

Hooneid kruntidel ehitatakse ainult hoonestusalale. Väljaspoole hoonestusala võivad ulatuda sissepääsu trepid ja konsoolsed varikatused kuni 1,5 m ulatuses. Samuti võib väljaspoole hoonestusala paigaldada ajutisi ehitisi ning ehitada tehnorajatisi kooskõlas ehitusseadusega. Sokli kõrgus on pinnareljeefi arvestav, ca 0,3-0,6 m ehitise maapealsest kõrgusest. Kruntidel on lubatud  lamekatused parapettlahendustega kui ka  kahepoolsed viilkatused, kogu katuse ulatuses kalle samasugune. Viilkatuste puhul peavad kalded olema mitte suuremad kui 20. Hoonete põhikonstruktsioonide materjalide valik vaba- arhitekti ettepanekul. Välisviimistluses võib kasutada põhimaterjalidena sändvitšpaneele, puitu, klaasi ja kivimaterjali. Seinte välisviimistluses mitte kasutada korraga üle 2 erineva materjali. Olemasolevale täitematerjalide sorteerimissõlmele ehitatakse välipiirded, et saavutada energiasäästlikum tootmisprotsess. Tehnoloogilistest vajadustest on lubatud hoonestuskõrgus 20 meetrit. Kõikide püstitatavate tootmishoonete välispiirete ehitamisel on lubatud ka PVC kattematerjalide kasutamine. Välisviimistluse värvilahendustes soovitav kasutada pastelseid värvitoone, katusekatte toon vaba, tarvikud kattega samas toonis. Tulenevalt katusekatte toonist kujundada hoone teiste välispindade viimistlustoonid. Katusekatte materjalide valik vaba.

Püstitatavad hooned peab hästi sobima miljöösse. Kruntide välispiirdeks on lubatud püstitada piirdeaedasid.

- Teede maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Planeeringuga on ettenähtud planeeritavatele kruntidele pääsud avalikelt teedelt– Jõelähtme - Kemba maanteelt ja Kiiu- Jaanukse  teelt. Juurdepääsutee Jõelähtme- Kemba maanteelt  on eelnevalt välja ehitatud. Tee läbib kinnistut Vana-Narva mnt 11. Enne detailplaneeringu kehtestamist on vajalik juurdepääsuteele servituudi seadmine.

Parkimine on kruntidel planeeritud krundisiseselt, hoonestusalal või sissepääsutee juurde rajatud parkimisalal (platsil). Kavandatud tootmishoonete iga 150 m² suletud brutopinna kohta on ette nähtud üks parkimiskoht, mis vastab EVS 843:2003 „Linnatänavad” nõuetele. Parklad on mõeldud ettevõtte töötajatele.

Käesoleval ajal on planeeritava Vana-Narva mnt 11a kruntidesisesed teed ja platsid kaetud mustkattega.

Krundisisesed läbipääsud ja ühendusteed peavad laiuselt vastama tuleohutusnõuetele (EPN 10.1 (7.1)) Krundisisesed liiklusskeemid lahendatakse ehitusprojektidega.

Planeeringus krundil pos. 2 paikneva sõidutee täpne laius ja paiknemine täpsustatakse. Teed ja platsid ehitatakse välja vastavalt ehitusprojektidele arvestades perspektiivseid vajadusi ja liikluskorraldust.

- Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Kogu hoonestusala pind peab olema heakorrastatud ja haljastatud. Olemasolev haljastuse iseloom säilitatakse. Kõrghaljastus säilitatakse maksimaalselt. Täpsem haljastus ja vertikaalplaneerimine lahendatakse ehitusprojektidega või eraldi tehniliste projektidega. Planeerimislahendusega on ettenähtud kõrghaljastuse võimalikud istutusalad.

Planeeritud kinnistute territooriumi võib piirata kuni 1,5 m kõrguse võrkpiirdega. Piirded peavad olema rajatud nii, et oleks tagatud juurdepääsud kruntidel asuvate kommunikatsioonide teenindamiseks ning päästetehnika liikumiseks.

Planeeringualas asuvatelt kruntidelt ei tohi valguda sademevesi naaberkruntidele ulatuses, mis takistaks nende kruntide sihtotstarbelist kasutamist.

Olemasolevatele ja planeeritud tehnovõrkudele ei tohi istutada haljastust ligemale, kui seda näevad ette normatiivaktid (Eesti Standard EVS 843:2003, Linnatänavad).

- Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

Olemasolevad  tehnovõrkude koridorid (sidetrassid, 0.4 kV ja 10kV õhuliinid ning 0,4kV maakaabelliin, drenaažitorustikud, gaasitrass) on tähistatud graafilises osas. Hoonestamisel ehitusalal tuleb tagada olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine või nende ümberpaigutamine. Vastavad lahendused tuleb anda ehitusprojektidega. Kruntidel olevatele tehnorajatistele kohaldatakse kaitsekujasid ulatuses, mida näeb ette Vabariigi Valitsuse 20.01.1999 määrusega nr 22 kinnitatud “Elektri-, gaasi-, ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatus”. Krunte läbivatele ja neid teenindatavatele kommunikatsioonidele rakendatakse Asjaõigusseaduse § 158 ja 164 sätteid.

Elektrivarustus. Käesoleval ajal ei ole planeeringualal asuvatel kruntidel liitumisühendusi. Planeeritavatel kruntidel lahendatakse elektrivarustus vastavalt Elektrilevi OÜ  tehnilistele tingimustele Nr. 206971; väljastatud 15.01.2013.a. (tehnilised tingimused planeeringu lisas) . Tootmishoonete elektrivarustuseks demonteeritakse olemasolev Kütte mastalajaam ning ehitatakse välja uus komplektalajaam. Olemasolev 10 kV õhuliin demonteeritakse planeeritava ala ulatuses ning paigaldatakse maa-aluse kaablina. Liitumiskilp on kavandatud alajaama seinale. Liitumiskilpi paigaldatakse mõõtesüsteem ja peakaitse vastavalt liitumislepingule. Uued toitekaablid liitumispunktist tarbija peakilbini paigaldatakse maa-alustena ja ehitatakse välja tarbija kulul.  Tootmisterritooriumi välisvalgustus paigaldatakse hoonete külge või eraldi õuevalgustitena, valgustite arv vaba. Täpsemad lahendused antakse ehitusprojektide koosseisus. Seoses 10 kV liinide ümberehitusega, rekonstrueeritakse ka olemasolevad 0,4 kV õhuliinid ning paigaldatakse maa-alusesse kaablisse. Antud lahendused ja tingimused on kokkulepitud ja  kooskõlastatud OÜ-ga Elektrilevi.

Soojavarustus. Hoonete soojavarustus tagatakse lokaalsete kütteseadmetega. Soovitav on kasutada loodust säästvaid tehnoloogiaid. Kasutatavatele kütteseadmetele piiranguid ei seata. Keelatud on kivisöe kasutamine kütteainena.

Veevarustus ja kanalisatsioon. Vastavalt planeerimislahendusele on ette nähtud planeeringualale kavandatavate hoonete liitumine Kuusalu valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga.

Vastavalt AS Kuusalu Soojus tehnilistele tingimustele 02.08.2013 nr 105 on liitumispunktid välja ehitatud Jõelähtme- Kemba riigitee äärde. Veevarustuse trass ehitatakse välja kuni planeeringualani liitumise maakraanist DN25. Majandus-joogivett on võimalik tarbida kuni 2.5 m³ ööpäevas.

Kruntidel paiknevate hoonete vesivarustuse veemõõdusõlmed koos sulgarmatuuridega ehitatakse välja krundiomaniku poolt vastavalt AS Kuusalu Soojus tehnilistele tingimustele.

Planeeritav kanalisatsioon on isevoolne kuni pumplani, mis paikneb Vana-Narva mnt 11 b krundi edelanurgas, juurdepääsu tee vahetus läheduses. Kuna pinnareljeef ei võimalda isevoolses torustikus heitvee suunamist liitumiskaevu, siis pumbatakse reoveed survetorustikus ühiskanalisatsiooni kaevu.

Sidevarustus. Planeeritavatel kruntidel telekommunikatsioonivõrguga liitumisi ei ole kavandatud. Side  on planeeritud mobiilside kaudu.

Sadeveed. Planeeringuala on kevadiste suurvetega üleujutusohtlik. Maa-alale on eelnevalt ehitatud välja maa-alune torujuhtmes drenaažisüsteem. Süsteemi on vaja puhastada ning korrastada. Ehitatavate hoonete alla jääv süsteem tõstetakse kõrvale ning varustatakse täiendavate restkaevudega. Ehitust takistavate süsteemide ümbertõstmine lahendatakse ehitusprojektide koosseisus. Planeeritavate hoonete katustele langevad sajuveed kogutakse ning suunatakse taaskasutusse olmevajadusteks ning kanaliseeritakse. Juurdeehitatavad teed ja platsid ehitatakse jäigale geovõrgule. Kattena võib kasutada murukivi või teisi vett läbilaskvaid materjale. Sajuvee suunamiseks planeeritakse pinnareljeefi ning ehitatakse lahtisi dreenkraave, et kaitsta naaberkinnistuid võimalike tulvavete eest. Lahendused antakse ehitusprojektide koosseisus.

- Keskkonnakaitse tingimused

Kruntide  sihtotstarbeline kasutamine ei kujuta otsest ohtu keskkonnale. Projekteeritavate üksikobjektide keskkonnale avaldatav mõju kuulub hindamisele vastavalt kehtivatele seadustele. Territooriumi teedelt ja platsidelt sadevete eemaldamine on lahendatud drenaažisüsteemi ja lahtiste dreenkraavidega.  Täiendavalt planeeritakse reljeefi. Tekkivad jäätmed kogutakse ja käideldakse vastavalt kehtivatele normidele, jäätmed sorteeritakse ja kogutakse kinnistesse konteineritesse. Jäätmete äraveoks sõlmitakse leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Ehitusprojektid tuleb vajadusel kooskõlastada projekteerimistingimustes antud keskkonnakaitse instantsidega.

Remedia 2 ja Loopealse kinnistute detailplaneeringu kehtestamiseks ei ole vajalik keskkonnamõjude strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus, hoonestusviis ja tihedus ei avalda olulist mõju ümbritsevale keskkonnale.

Vastavalt Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusele nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ määratlusele kuulub ala IV kategooriasse, kus kehtivad tööstusalal kehtestatud müra normtasemed.

- Ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks

Planeeritaval alal ei asu kaitsealuseid üksikobjekte ja planeeringuga ei ole tehtud ettepanekuid midagi kaitse alla võtta.

- Servituutide ja naabrusõiguste vajadus

Planeeringu elluviimisel tekkivad naabrusõigused (asjaõigusseaduse §151,152,153,154) lahendatakse omanike vaheliste lepete alusel, mis kinnitatakse kannetega kinnisturaamatusse.

Krunte läbivatele naaberkrunte teenindavatele maa-alustele kommunikatsioonitrassidele ja teistele tehnorajatistele on määratud servituudi vajadusega koridorid (kaitsetsoonid).

10 kV elektri õhuliini kaitsekoridori ja ka servituutala laius on kummalegi poole liini telge 10 meeterit. Maa-alustel  elektri kaabelliinidel on kummalegi poole liini telge kaitsekoridor laiusega 1 meeter. Sideliinidele on kohaldatud kaitsevööndeid laiusega 2 meetrit kummalegi poole liini telge. Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja gaasitrassi kaitsekoridor on kogulaiusega 4 meetrit.

Teeservituut seatakse krundile pos.2  tagamaks juurdepääsu Vana-narva mnt 11a kinnistule. Teeservituut  seatakse ka Vana-Narva mnt 11 krundil asuvale juurdepääsuteele ning planeeringuala varustavatele vee- ja kanalisatsioonitrassidele.

Servituutide ettepanekud                                             tabel 4

| teeniv kinnisasi | valitsev kinnisasi /isik | servituut | märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| Positsioon 1 Vana-Narva mnt 11a | AS Eesti Gaas; Elion ettevõtted AS;Elektrilevi OÜ | Tehnovõrgu servituut (10kV kaabelliin, 0.4 kV kaabel- ja õhuliin, side kaabelliin, gaasitrass) |  |
| Positsioon 2 Vana-Narva mnt 11b | POS 1 AS Eesti Gaas; Elion ettevõtted AS; Elektrilevi OÜ | Tehnovõrgu servituut, teeservituut (10kV kaabelliin, 0.4 kV kaabel- ja õhuliin, side kaabelliin, gaasitrass) |  |

- Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti Standard EVS 809-1:2002. Järgnevalt on tehtud kokkuvõte kuritegevuse riske vähendavatest tingimustest.

Kuritegevuse riskide minimiseerimiseks on planeeringu koostamisel arvestatud järgmiste strateegiatega:

 hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus;

 selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed;

 territoriaalsus;

Projekteerimisel ja hilisemal väljaehitamisel tuleks arvestada veel täiendavalt järgnevaga:

 jälgitavus (video- ja naabrivalve);

 atraktiivsed materjalid, värvid;

 kvaliteetsete ja vastupidavate materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud  jne);

VÄLISVALGUSTUS.

Hoonete sissekäigud ja lähiümbrus peaksid olema pimedal ajal valgustatud. See tagab parema nähtavuse naabritele ja möödakäijatele.

MUUD MEETMED.

Lukustatavad aiad ja tõkkepuud ei anna reeglina tulemusi ning samas tekitab see probleeme kiire juurdepääsu tagamisel õnnetuse korral Päästeteenistuse autodele. Hoonetele paigaldatud turvasüsteemid (mitmesugused valvesüsteemid) tagavad parema tulemuse. Viimasel ajal on meil levinud naabrivalve põhimõtete rakendamine.

- Muud seadustest tulenevad kinnisomandi kitsendused

Planeeringualusel territooriumil täiendavaid kinnisomandi piiranguid ja kitsendusi ei ole planeeritud.

- Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja.

# Planeeringu elluviimisel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahjusid kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama krundi igakordne omanik.

# Tehnovõrgud ehitatakse välja vastavalt tehnilistele tingimustele liitumislepingute alusel, kus näidatakse tehnovõrkude  väljaehitamise ulatus. Planeeringualal  oleva haljastuse rajamine  ja likvideerimine toimub vastavalt kehtivatele seadustele igakordse krundiomaniku kulul.

# Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavate  ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Planeeringu kehtestamisele järgneval ajal üleskerkivate probleemide lahendamiseks antud territooriumil tuleb algatada detailplaneeringu muudatus.

- Planeeringu rakendamise võimalused

Vastavalt krundi omanike huvidele algab peale planeeringu kehtestamist selle elluviimine krundiomanike vahendite ja võimaluste piires.

Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt omanike  ja võrguvaldajate kokkulepetele.

Käesolev detailplaneering on detailplaneeringu alal kõikide ehitiste projekteerimise ning kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehituslubade aluseks.

Koostas:				P. Aunapu