# SELETUSKIRI

Harju  Maakond, Kuusalu vald, Kupu küla,

Kadaka kinnistu

detailplaneeringu juurde.

- Üldosa

Detailplaneeringu koostamise vajaduse tingis krundiomaniku soov  määrata võimalikud hoonestusalad, ehitusõigus ja muud hoonestamise tingimused. Detailplaneering on koostatud vastavalt huvitatud isikuga (maaomanikuga) sõlmitud lepingule. Koostatud detailplaneering  vastab Kuusalu valla üldplaneeringule.

## Planeeringu koostamise alused:

1. Kuusalu Vallavalitsuse 11.10.2012 korraldus nr 759 detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise kohta;

2. Lähteülesanne Kadaka kinnistu detailplaneeringu koostamiseks. Kuusalu Vallavalitsuse  11.10.2012. korralduse nr 759 lisa;

3. Olemasolevad uurimismaterjalid ja kehtivad planeeringud:

3.1. Kuusalu valla üldplaneering;

3.2  Kuusalu  valla  ehitusmäärus

3.3 Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, Harju Maavalitsus 2003. a

3.4 Koostatav Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneering

3.5 Tugiplaanina  on kasutatud OÜ Tuvar Ehitus poolt 25.oktoobril 2013. aastal tahhomeetriliselt mõõdistatud digitaalset geodeetilist alusplaani.

Geoloogilised uuringud planeeringualal puuduvad.

- Detailplaneeringu eesmärk ja ulatus

Detailplaneeringu eesmärgiks on võimalike hoonestusalade, ehitusõiguste ja hoonestamistingimuste määramine. Planeeringu ala hõlmab Kadaka kinnistu  territooriumi täies ulatuses, säilitades ülejäänud osas olemasoleva situatsiooni. Kadaka katastriüksuse suuruseks on 12600 m². Joonistel on parema loetavuse huvides planeeringuala piiri leppemärk nihutatud krundi piiridest välja. Kadaka maaüksuse katastritunnuseks on 35201:002:0099, maa kasutamise sihtotstarbeks elamumaa. Planeeringu kehtestamisega ei muudeta katastriüksuse kasutamise sihtotstarvet.

- Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeringu maa-ala jääb üldplaneeringuga määratud „valge ala“ tsooni. Selles tsoonis ei ole valla üldplaneeringuga maa kasutamise sihtotstarvet muudetud, kuid muutmisele piiranguid ei ole seatud. Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt  asub planeeringuala Sõitme väärtuslikul traditsioonilisel maastikul.

Kadaka kinnistu asub Kupu küla põhjatipus. Krundi idapiir on ka ühtlasi kahe küla- Kupu ja Sõitme lahkmejooneks. Planeeringuala läänepiirile jääb Kuusalu- Leesi kõrvalmaantee 11270. Riigitee katastriüksuse (transpordimaa) läänepiir on Kuusalu ja Kupu külade piiriks. Planeeritav krunt on kolmnurgakujuline, mille tipus asub Söödi kinnistu. Idapiirile jäävad Sõitme küla Vahtra ja Kadaka maaüksused. Vahtra ja Kadaka kinnistutel on algatatud detailplaneering. Planeeringu graafilise osa kontaktvööndi joonisel on toodud seosed koostatava naaberkinnistu planeeringuga. Idapiiril on ka Pihlaka maatulundusmaa kasutusotstarbega katastriüksus. Krundi kagupoolsesse tippu jääb Sõitma küla Lille kinnistu. Planeeritava ala lõunapiir ühtib Raja maaüksusega. Kõikide loetletud katastriüksuste kasutamise sihtotstarveteks on maatulundusmaa.

Kadaka kinnistu asub Kuusalu alevikust ja Tallinn-Peterburi maanteest linnulennult umbes kahe kilomeetri kaugusel. Liikudes teed mööda, tuleb alevikku jõudes läbida üle 3 kilomeetri.

Planeeritava ala lähiümbruses on asustus väga hõre ja kaootiline. Kontaktvööndis on hoonestus vaid Raja kinnistul. Selle maaüksuse õueala asub planeeritavast kinnistust ca 150 meetri kaugusel. Järgmised hooned ümbruses jäävad kaugemale kui kakssada meetrit.

Teede paigutus ja läbilaskevõime tagavad planeeringualale hea juurdepääsu ja ühenduse praktiliselt igast ilmakaarest. Planeeritavale krundile tagab juurdepääsu Kuusalu - Leesi riigitee, millelt lähtub eratee ida suunas ning sellelt mahasõit Kadaka kinnistule. Seoses detailplaneeringuga ei ole täiendavaid mahasõite kavandatud. Planeeringuala läbib idast läände kulgev 10 kV elektri õhuliin. Kadaka kinnistu läänepiiride ligiduses on 0.4 kV elektri kaabelliin, mille kaitsevöönd ulatub kohati planeeringualale.

Kupu ja Sõitme küla väljakujunenud hoonestus ning asustustihedus on tüüpiline Põhja- Eestile. Eelmise sajandi algusaastatel väljaehitatud väikemajapidamised – elamud koos abihoonetega, elamute (õuealade) kaugus üksteisest 150 – 200 meetrit. Hooned põhiliselt viilkatustega, abihoonete juures kohtab ka ühekaldelisi pultkatuseid. Hooned paiknevad kaootiliselt,  täpne ehitusjoon ja orientatsioon ilmakaarte suhtes ei ole välja kujunenud. Vastavalt  planeeritud ehitusõigusele juurde projekteeritavad hooned või nende osad  hakkavad säilitama antud piirkonnas väljakujunenud hoonestuse üldmuljet ja rütmi.  Kohustuslike ehitusjoonte asukohad planeeringus ei ole määratud piirkonna asustuse (hajaasustus) iseloomu arvestades.

- Olemasoleva  olukorra iseloomustus

Planeeringu maa-ala asub Kuusalu alevikust, kus asub piirkonna tõmbekeskus, linnulennult umbes 2 kilomeetri kaugusel vahetult Kuusalu- Leesi riigitee ääres. Reljeefilt on planeeritav ala suhteliselt tasane. Keskmiseks kõrguseks on Balti süsteemis ca 36.5 meetri. Kõlvikuliselt koosneb Kadaka kinnistu looduslikust rohumaast- 0.17ha muust maast- 1.09 ha. Territooriumi läbib  10 kV  elektri õhuliin (kaitsevöönd 10m kummalegi poole liini telge).

Planeeritaval maa-alal ei paikne vastavalt ehitisregistrile hooneid ega rajatisi.

Kadaka kinnistu jääb fosforiidi passiivse varu Tsitre maardla alale. Kinnistul paikneb arheoloogiamälestis  kivikalme, registreeritud kultuurimälestiste riiklikus registris, reg  nr 18417. Mälestisel on kaitsevöönd 50 meetri ulatuses.

Planeeringuala jääb osaliselt riigitee kaitsevööndisse (50 meetrit tee äärmise sõiduraja teljest) ning 60 meetri laiusesse tee sanitaarkaitse vööndisse. Tänu kitsendustele ja seadustest tulenevatesse piirangutesse on Kadaka kinnistule hoonestusalade määramine suhteliselt keeruline. Samas peab arvestama ka seda, et rohekoridor ei katkeks ning toimiks.

Foto 1. Vaade planeeringualale põhjast, Sõitme küla piirilt

Foto 2. Vaade planeeringualale loodest, taamal 10kV õhuliin.

Foto 3. Vaade planeeringuala lõunaosale, võimalikule hoonestusalale.

Foto 4. Vaade planeeringuala kagunurgast. Juurdepääsutee maanteelt.

- Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Kehtivaid  maakatastris registreeritud  Kadaka  kinnistu välispiire käesoleva planeerimisprotsessiga ei muudeta. Samuti ei teha ettepanekuid uute katastriüksuste ega kruntide moodustamiseks.

- Kruntide ehitusõigus

Hoonestuse tüüp vaba, lubatud viil- , kelp kui ka poolkelp katused. Viilkatuste kavandamisel täisviiluga on soovitav kalle 45 kraadi ja kogu katuse ulatuses samasugune. Absoluutkõrgusi kruntidel muudetakse vastavalt vajadusele, et rajada juurdepääsuteed ning tagada sadevete äravool. Reljeefimuudatused peavad jääma vahemikku ± 1.0 m olemasolevast maapinnast.

Kruntide ehitusõigusega (tabel 1) on määratud:

1) planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve;

2) hoonete suurim lubatud arv krundil;

3) hoonete suurim lubatud kõrgus;

4) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala.

Krundi ehitusõigus                                                                        Tabel 1

| krundi aadress | planeeritud krundi pindala, sihtotstarve | hoonete suurim lubatud arv krundil | Krundi kavandatud max ehitusalune pind | hoonete suurim lubatud kõrgus | katusekalde vahemik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KADAKA | 12600 m2 100% EP | 1 üksikelamu 2 abihoonet | 360 m2 | 8 m 7 m | 30 – 45 0 |

Märkus:

Tabelis esitatud krundi kasutamise sihtotstarbe tähised:

EP      -üksikelamu maa

Kavandatavate hoonete ehitistealuse pinna arvväärtus ei tohi olla suurem planeeringu ehitusõiguses toodud hoonete suurimast lubatud ehitusalusest pindalast.

- Hoonestusala piiritlemine

Krundi hoonestusalad on määratud krundi omanike soove ning tehnoloogilisi vajadusi, tuleohutuse nõudeid, kruntide piiride asukohti, kaitsetsoone ning piiranguvööndeid, läbi- ja juurdepääsu teid ning muid ehituslikke nõudeid arvestades. Ehitusjooned kruntidel ei ole määratud, kuna planeeritavad ehitusalad  aga ka olemasolev hoonestus ala lähiümbruses paiknevad küllaltki kaootiliselt. Ehitusalade paiknemise kavandamisel on arvestatud miljöösse sulandumist ning territooriumi haljastust. Planeeringuga on määratud kaks eraldiseisvat hoonestusala, et leida optimaalsed kohad hoonete paiknemisteks ning võimalikult maksimaalselt säilitada maastiku iseloomu.

- Ehitistevahelised kujad, tulekaitse abinõud

Ehitistevaheliste kujade planeerimisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnõuded” ning EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus“ nõuetest.

Ehituskeelualadena on fikseeritud alad, kus ei toimu mingisugust ehitustegevust ehitusseaduse mõistes. Ehituskeelualad on planeeringualal määratud vastavalt kehtivatele seadustele. Hoonestusalal peavad ehitistevahelised kujad vastama EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus“ nõuetele ja tagama vaba ligipääsu hoonetele.

Ehitiste suurim lubatud suletud netopind peab vastama tulepüsivusklassi alusel määratud tuletõkkesektsiooni piirpindalaga, vastavuses Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnõuded” nõuetele. Kavandatavate hoonete tulepüsivusklassi määrab kasutusviis, korruselisus ja konstruktsioonides kasutatavad materjalid. Minimaalselt peab aga planeeritav hoone vastama tuleohutusklassi TP-3 nõuetele.

Vastavalt standardile EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus Osa 6: „Tuletõrje veevarustus“ ei ole hajaasustuses paiknevale elamule tuletõrje veevõtukoha rajamine vajalik. Lähim tuletõrje veevõtukoht on Kuusalu alevikus, kaugus planeeritavast krundist umbes 3.5 kilomeetrit.

- Arhitektuurinõuded ehitistele

Hooneid planeeritavatel kruntidel ehitatakse ainult hoonestusalale. Väljapoole hoonestusala võivad ulatuda sissepääsu trepid ja konsoolsed varikatused kuni 1,5 m ulatuses. Samuti võib väljapoole hoonestusala paigaldada ajutisi ehitisi ning ehitada tehnorajatisi kooskõlas ehitusseadusega. Sokli kõrgus on pinnareljeefi arvestav, ca 0,3-0,6 m ehitise maapealsest kõrgusest. Katusekalded krundil peavad olema vahemikus 30 - 45, lubatud on kelp- ja poolkelp ning kahepoolsed viilkatused, kogu katuse ulatuses kalle samasugune. Ehitatavate hoonete katuste harjajooned samal õuealal peavad olema teineteise suhtes paralleelsed või risti (moodustavad kas “L” või “U” kujutise). Hoonete põhikonstruktsioonide materjalide valik vaba- arhitekti ettepanekul. Välisviimistluses kasutada põhimaterjalidena puitu ja kivi. Fassaade võib ilmestada maakiviga. Keelatud on algupäraseid materjale matkivate ehitusmaterjalide kasutamine. Seinte välisviimistluses mitte kasutada korraga üle 2 erineva materjali. Välisviimistluse värvilahendustes kasutada looduslähedasi värvitoone, katusekate soovituslikult must, hall, tumepruun või antiik, tarvikud kattega samas toonis. Tulenevalt katusekatte toonist kujundada hoone teiste välispindade viimistlustoonid. Katusekattena on keelatud trapetsprofiili laadsed plekkmaterjalid, laineline eterniit ja teised tööstushoonete katusekattematerjalid, eredavärvilised materjalid ja tsingitud plekk värvimata kujul. Eelistatuimateks katusekattematerjalideks tuleks lugeda naturaalseid puitmaterjale – laast, kimm, sindel, lubatud on ka murukatus, kivimaterjalid ning bituumensindel.

Rajatavad hooned peavad hästi sobima looduskeskkonda. Õuealade välispiirdeks on lubatud püstitada piirdeaedasid.

Välisseinte avatud viimistlusmaterjalina ümarfreespalk on keelatud.

- Teede maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Planeeringuala läbib Kuusalu – Leesi riigiteelt lähtuv kruuskattega eratee. Planeerimislahendusega ei teha ettepanekuid uute mahasõitude ega ka uute kinnistutevaheliste teede rajamiseks.

Riigimaanteel on teekaitsevöönd tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks. Kaitsevööndi ulatus on 50 meetrit äärmise sõiduraja teljest. Riigimaantee kaitsevöönd  on kantud planeeringu joonisele.

Planeeritav ala asub osaliselt riigitee sanitaarkaitse vööndis. Sellest tulenevalt arvestatakse olemasoleva liiklusmüra, õhusaaste, vibratsiooni või muu mõjuga. Tulenevalt eelnevast ulatub tee sanitaarkaitsevöönd 60 meetrini. Arvestatakse sellega, et tee omanik ei võta endale kohustust vähendada olemasoleva maantee liiklusest tulenevat, inimestele ohtlike mõjusid planeeritaval alal.

Tagada tuleb vastavalt Rahvatervise seaduse § 8 lg 2 p 7 alusel Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 kehtestatud normmüratasemed planeeringualal. Maanteemüra kaitseks istutatakse teepoolsetele krundi osadele igihaljaid puid. Hoonete projekteerimisel saab hoonete konstruktsioonide valimisel ja ruumide paigutamisel arvestada Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a. määruse nr 42 §6  “Liiklusmüra normtasemed elamutes ja ühiskasutusega hoonetes” nõudeid.

Parkimine on krundil planeeritud krundisiseselt, hoonestusalal või sissepääsutee juurde rajatud parkimisalal (platsil). Krundisisesed teed ja platsid kaetakse kruusaga või sillutatakse kivisillutisega.

Kruntidele pääsud on planeeritud joonisel märgitud kohtadest (ehitusloa taotlemisel esitatavate ehitusprojektide asendiplaaniga võib täpsustada arendaja ja omavalitsuse loal krundi sissepääsutee paiknemist). Lubatud on antud kohtades sisse- ja väljasõidud ning pöörded. Krundisisesed läbipääsud ja ühendusteed peavad laiuselt vastama tuleohutusnõuetele. Krundisisesed liiklusskeemid lahendatakse ehitusprojektidega. Teede täpsem lahendus ja profiilid lahendatakse eraldi tööprojektiga.

Planeeringualal ei ole riigitee kaitsevööndisse mahulisi uusehitisi kavandatud. Seega ei muutu planeeringu rakendumisel situatsioon riigitee kaitsevööndis.

- Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Käesoleval ajal on planeeritav territoorium võsastunud ning hooldamata. Kadaka kinnistu asub loopealsel, mis omab suurt väärtust just poollooduslike maastike hulgas. Planeeringu rakendumisel hävitatakse võsa ning surnud puud. Rohumaad hakatakse regulaarselt niitma või siis seal lambaid pidama. Olemasolev haljastuse iseloom säilitatakse. Kõrghaljastus säilitatakse maksimaalselt. Juurde rajatava haljastuse rajamine on planeeritud väljapoole hoonestusalasid.  Täpsem haljastus ja vertikaalplaneerimine lahendatakse ehitusprojektidega või eraldi tehniliste projektidega..

Krundile kavandatava elamu õueala võib piirata kuni 1,2 m kõrguste piirkonnale iseloomulike taradega, mis ei takistaks metsloomade liikumist rohekoridoris. Piirded peavad olema rajatud nii, et oleks tagatud juurdepääsud kruntidel asuvate kommunikatsioonide teenindamiseks ning tuletõrjetehnika liikumiseks.

- Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

Olemasolevad  tehnovõrkude koridorid (10 kV õhuliinid ja 0.4 kV maakaablid) on tähistatud graafilises osas. Hoonestamisel ehitusalal tuleb tagada olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine või nende ümberpaigutamine. Vastavad lahendused tuleb anda ehitusprojektidega. Kruntidel olevatele tehnorajatistele kohaldatakse kaitsekujasid ulatuses, mida näeb ette Vabariigi Valitsuse 20.01.1999 määrusega nr 22 kinnitatud “Elektri-, gaasi-, ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatus”. Krunte läbivatele ja neid teenindatavatele kommunikatsioonidele rakendatakse Asjaõigusseaduse § 158 ja 164 sätteid.

Elektrivarustus. Krundil on liitumine energiasüsteemiga eelnevalt olemas. Uued toitekaablid liitumispunktist tarbija peakilbini paigaldatakse maa-alustena ja ehitatakse välja tarbija kulul. Kruntide õuealade välisvalgustus paigaldatakse hoonete külge või eraldi õuevalgustitena, valgustite arv vaba. Täpsemad lahendused antakse ehitusprojektide koosseisus. Vajadusel projekteeritakse lisa madalpinge liinid, mis lahendatakse täpsemalt uute ehitusprojektide koosseisus.

Soojavarustus. Hoonete soojavarustus tagatakse lokaalsete kütteseadmetega. Soovitav on kasutada loodust säästvaid tehnoloogiaid. Kasutatavatele kütteseadmetele piiranguid ei seata. Keelatud on kivisöe kasutamine kütteainena.

Veevarustus ja kanalisatsioon. Planeeritaval alal kavandatud hoonetele tagatakse veevarustus idasuunas asuvale naaberkinnistule (Sõitme küla Kadaka maaüksus) kavandatavast puurkaevust.

Planeeritav kanalisatsioon on isevoolne, krundile rajatakse lokaalne septik-kogumiskaev ja/või puhastusseade (imbväljak). Heitvee kogumisüsteem  lahendatakse iga hoone tööprojekti koosseisus eraldi arvestades krundi looduslikke  võimalusi ning pinnareljeefi.

Kruntide hoonestamise käigus tuleb kanalisatsiooni ning omapuhastite rajamisel arvestada veeseaduse ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ nõuetega. Heitvee immutussügavus peab olema aastaringselt vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset (alus: Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord § 10 lg 2).

Sajuvee kanaliseerimist ja drenaaži süsteemide rajamist ei ole planeeringuga ette nähtud.

Sidevarustus. Telekommunikatsioonivõrk on planeeritud mobiilside kaudu. Planeeringualale ei ole side õhu- ega maakaabelliine ette nähtud.

- Keskkonnakaitse tingimused

Maastiku struktuur ja haljastus peab olema hoonete ja rajatiste paigutuse aluseks. Ehitiste paigutamisel tuleb lisaks lähiümbrusele arvestada kogu maastiku vaateväljaga. Ehitise püstitamisel tuleb silmas pidada, et selle juurde rajatavad teed ja kommunikatsioonid ei kahandaks maastiku väärtust.

Krundi  sihtotstarbeline kasutamine ei kujuta otsest ohtu keskkonnale ega mõjuta keskkonna seisundit. Projekteeritavate üksikobjektide keskkonnale avaldatav mõju kuulub hindamisele vastavalt kehtivatele seadustele. Territooriumi teedelt ja platsidelt sadevete eemaldamine  lahendatakse vastavalt reljeefi planeerimisega. Tekkivad jäätmed kogutakse ja käideldakse vastavalt kehtivatele normidele, jäätmed sorteeritakse ja kogutakse kinnistesse konteineritesse. Jäätmete äraveoks sõlmitakse leping jäätmekäitlus luba omava ettevõttega.

- Ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks

Planeeritaval alal ei asu kaitsealuseid üksikobjekte ja planeeringuga ei ole tehtud ettepanekuid midagi kaitse alla võtta.

- Servituutide ja naabrusõiguste vajadus

Planeeringu elluviimisel tekkivad naabrusõigused (asjaõigusseaduse §151,152,153,154) lahendatakse omanike vaheliste lepete alusel, mis kinnitatakse kannetega kinnisturaamatusse. Krunti läbivale teele seatakse teeservituut pääsuks naaberkinnistutele.

10  kV elektri õhuliini kaitsevööndi  laius on  kummalegi poole liini telge 10 meetrit. 0.4 kV  elektri maakaabelliini kaitsevööndi laius on kummalegi poole liini telge 1 meeter.

- Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti Standard EVS 809-1:2002. Järgnevalt on tehtud kokkuvõte kuritegevuse riske vähendavatest tingimustest.

Kuritegevuse riskide minimiseerimiseks on planeeringu koostamisel arvestatud

järgmiste strateegiatega:

 hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus;

 selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed;

 territoriaalsus;

Projekteerimisel ja hilisemal väljaehitamisel tuleks arvestada veel täiendavalt

järgnevaga:

 jälgitavus (video- ja naabrivalve);

 atraktiivsed materjalid, värvid;

 kvaliteetsete ja vastupidavate materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud  jne);

KORRASHOID.

Halvasti korrashoitud alad ja hoonestus võivad luua mulje peremehe puudumisest ja kinnisvara hooletusse jätmisest, mis võib kaasa tuua vandalismi. Korrashoid on oluline tegur tõstmaks ümbruses turvalisuse tunnet.

VÄLISVALGUSTUS.

Hoonete sissekäigud ja lähiümbrus peaksid olema pimedal ajal valgustatud. See tagab parema nähtavuse naabritele ja möödakäijatele.

MUUD MEETMED.

Lukustatavad aiad ja tõkkepuud ei anna reeglina tulemusi ning samas tekitab see probleeme kiire juurdepääsu tagamisel õnnetuse korral Päästeteenistuse autodele. Hoonetele paigaldatud turvasüsteemid (mitmesugused valvesüsteemid) tagavad parema tulemuse. Viimasel ajal on meil levinud

naabrivalve põhimõtete rakendamine.

- Muud seadustest tulenevad kinnisomandi kitsendused

Planeeringu alusel territooriumil täiendavaid kinnisomandi piiranguid ja kitsendusi ei ole planeeritud.

- Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja.

# Planeeringu elluviimisel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahjusid kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama krundi igakordne omanik.

# Planeeringualal  oleva haljastuse rajamine  ja likvideerimine toimub vastavalt kehtivatele seadustele igakordse krundiomaniku kulul.

- Planeeringu rakendamise võimalused

Vastavalt krundi omanike huvidele algab peale planeeringu kehtestamist selle elluviimine krundiomanike vahendite ja võimaluste piires.

Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt arendaja  ja võrguvaldajate kokkulepetele.

Käesolev detailplaneering on detailplaneeringu alal kõikide ehitiste projekteerimise ning kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehituslubade

aluseks. Eelnevalt on vajalik projekteeritavate hoonete eskiisprojektide kooskõlastamine Kuusalu vallavalitsusega.

Koostas:				P. Aunapu