KEK Invest AS

____________________________________________________________________

Projektgrupp			Tel.:    32 55 949	                    	 		  MTR REG. NR. EP10061600-0001

Näpi tee 20, Näpi		                             55 670 734	                     			  REG. KOOD 10061600

44305 				           51 75 977

Töö nr. 12-81

TAOTLEJA: Raivo Pukk

TELLIJA: Kuusalu Vallavalitsus

KALDA KINNISTU

(42301:001:0365)

DETAILPLANEERING

Leesi küla, Kuusalu vald, Harjumaa

Arhitekt	Meelis Suvi

Insener	Olev Okas

2014

SISUKORD

____________________________________________________________________

SELETUSKIRI											1

1. DETAILPALNEERINGU KOOSTAMISE ALUS

2. LÄHTEOLUKORD

3. ARHITEKTUUR – PLANEERIMISLAHENDUS

4. LIIKLUSKORRALDUS

5. KAITSEVÖÖNDID, KITSENDUSED, SERVITUUDID

6. HEAKORRASTUS, KATTEGA ALAD

7. KESKKONNAMÕJUDE KÄSITLUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

8. MÕJU VEE-ELUPAIKADELE

9. TULEOHUTUS

10. TEHNOVÕRGUD

11. ALTERNATIIVSED LAHENDUSED

12. KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS

13. ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK

____________________________________________________________________

DETAILPALANEERINGU JOONISED							2

TUGIPLAAN

PÕHIJOONIS

KONTAKTVÖÖNDI JOONIS

SOOVITUSLIK HOONETÜÜP

VÄLJAVÕTE KUUSALU VALLA ÜLDPLANEERINGUST

ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK

VÄLJAVÕTE KUUSALU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENGUKAVAST 2013-2014

____________________________________________________________________

KOOSKÕLASTUSED										3

____________________________________________________________________

KESKKONNAALANE HINNANG								4

OÜ Adepte Ekspert

____________________________________________________________________

MENETLUSDOKUMENDID									5

SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS

Käesoleva detailplaneeringu koostamise aluseks on Kuusalu Vallavolikogu

30.11.2011 otsus nr 68 Leesi küla Kalda detailplaneeringu algatamine, lähteülesande

kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise

algatamata jätmine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute kruntide moodustamine,

ehitusõiguse seadmine tuletõrje veevõtukoha, lautrikoha, paadikuuri rajamiseks,

tuletõrjeautode ümberpööramise platsi ja juurdepääsutee lahendamine, maakasutuse

sihtotstarbe määramine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Heakorrastuse ja haljastuse lahendamine.

Kalda kinnistu paikneb Lahemaa Rahvuspargi territooriumil, Lahemaa

piiranguvööndis, mis on rahvuspargi majanduslikult kasutatav ning

pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa. Lahemaa Rahvuspargis kehtiv kaitsekord on

sätestatud looduskaitseseaduses ja Lahemaa Rahvuspargi kaitseeeskirjas.

2. LÄHTEOLUKORD

Kehtivad planeeringud.

Planeeringualal kehtib end Loksa valla üldplaneering, kehtestatud Loksa

Vallavolikogu 27.01.2000 määrusega nr 1.

Planeeritaval alal kehtivad detailplaneeringud puuduvad.

Kehtiva Loksa valla üldplaneeringuga Kalda kinnistule maakasutuse juhtotstarvet ei

ole määratud. Koostatav detailplaneering algatati ja menetletakse kui kehtivat

üldplaneeringut muutvat.

Katastriüksused ja planeeritava ala suurus.

Planeeritava ala suurus on ca 5000m².

Planeeritav ala hõlmab Kalda kinnistut sihtotstarbega maatulundusmaa (katastri nr.

42301:001:0365). Kinnistu suurus on 2089m². Planeeringualasse jääb osaliselt (ca

890m²) Loksa metskond 6 (42301:001:0280) kinnistu, sihtotstarbega

maatulundusmaa, mille üldsuurus on 8,8ha.

Kehtivad piirangud.

Planeeringuala külgneb läänest Läänemerega. Vastavalt Looduskaitseseadusele

kehtib Läänemere rannal piiranguvöönd 200m ning ehituskeeluvöönd 100m.

Veeseaduse kohaselt kehtib merele lisaks ka 20m veekaitsevöönd ja kallasrada 10m.

Planeeringuala jääb täielikult ranna piiranguvööndisse ning ranna

ehituskeeluvööndisse ning osaliselt veekaitsevööndisse.

Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud sadamaehitistele.

Idast piirneb Kalda kinnistu riigimaanteega nr 11270 Kuusalu-Leesi tee. Vastavalt

Teeseadusele kehtib teele tee kaitsevöönd ulatusega 50m, mis hõlmab kogu teest

merepoole jääva ala.

Planeeritav ala asub Lahemaa Rahvuspargi territooriumil ning ühtlasi hõlmab

Lahemaa Natura 2000 linnu -ja loodusalade võrgustikku.

Detailplaneerinu alale on väljastatud 2008aastal vee erikasutusluba nr.L.VT.EE-

181082 vee erikasutuseks Harjumaal, Kuusalu vallas Leesi külas Kalda talu

mereäärsel lahustükil.

Ehituslik ja looduslik situatsioon.

Detailplaneeringu maa-ala jääb Kuusalu-Leesi teest mere poole.

Planeeringuala piirneb põhjast Uue-Metsakalda kinnistuga (katastri nr. 42301:

001:0366) sihtotstarve maatulundusmaa, idast 11270 Kuusalu-Leesi teega (katastri

nr.42301:001:0556) sihtotstarve transpordimaa, ja lõunast Kallaste kinnistuga

(katastri nr. 42301:001:0762) sihtotstarve elamumaa. Läänest Läänemerega.

Detailplaneeringu maa-ala kinnistud on hoonestamata.

Planeeritav ala kuulub Lahemaa rahvuspargi (KLO1000511) koosseisu ja Lahemaa

Natura 2000 linnu -ja loodusalade võrgustikku.

Alal ei ole teadaolevalt loodusvarade leiukohti ja ei esine omapäraseid pinnavorme.

Kaitstavaid loodusobjekte, muinsuskaitselise, arheoloogilise või kultuurilise

väärtusega objekte planeeringualal teadaolevalt ei leidu.

Planeeringualal esineb Keskkonnaameti sõnul Natura 2000 võrgustiku ala B

tähtsusega esmatähtis elupaigatüüp*6270-liigirikkad niidud.

OÜ Adapte Ekspert poolt koostatud Kalda kinnistu keskkonnaalases hinnangus on

välja toodud, et antud kinnistul on pigem tegu Loodusdirektiivi elupaigatüübiga

6510( aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud), seega pole Kalda kinnistu näol

tegemist väärtusliku rohumaaga. Ehitustöödega kinnistu keskosas tagatakse

planeeringualal leiduvate elupaigatüüpide, liikide ja koosluse säilitamine. Kinnistu

põhjaosas rannavallist mere pool paiknev rannaniit säilib.

Tuletõrjeveevõtu koha väljaehitamine on oluline tuleohutuse seisukohalt antud

piirkonnale ja see on mõjuv põhjus muuta Kuusalu valla üldplaneeringut.

Liikluskorraldus.

Juurdepääs Kalda kinnistule tuleb Kuusalu -Leesi teelt nr 11270.

3. ARHITEKTUUR-PLANEERIMISLAHENDUS

Maaüksuste sihtotstarve.

Kuusalu valla üldplaneeringus on Kalda kinnistule määratud maatulundusmaa

sihtotstarve.

Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku muuta Kuusalu valla üldplaneeringut

alljärgnevalt:

1. Kalda kinnistule määrata uus sihtotstarve üldkasutatav maa (017; Üm) – lauter ja

väikeujuvahendi randumismaa.

Planeeritav krunt on avalikult kasutatav, iseseisvat katastriüksust moodustav,

üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, sh:

paadikuur.

Krundi suurus ei muutu ja jääb 2089m².

2. Moodustatakse uus krunt (joonisel krunt 1) mis piirneb Loksa Metskond 6

kinnistuga ja mille sihtotstarbeks määrata üldkasutatav maa (017;Üm) lauter ja

väikeujuvahendi randumismaa suurusega 240m².

3. Moodustatakse uus krunt (joonisel krunt 2) mis piirneb Loksa Metskond 6

kinnistuga ja mille sihtotstarbeks määrata üldkasutatav maa (017;Üm) lauter ja

väikeujuvahendi randumismaa suurusega 236m².

Katastriüksused moodustatakse kehtestatud detailplaneeringu alusel.

Ehitusõigus.

Antud detailplaneeringuga lahendatakse tuletõrje veevõtukoha, lautrikoha ja ja

paadikuri rajamine.

Planeeritud paadikuuri maksimaalne ehitusalune pind on 60 m².

Paadikuuri paigutamiseks krundile on antud planeeringu joonisel soovituslik

asukoht.

Hoonestusala on planeeritud Kalda kinnistu keskele.

Paadikuuri võib ehitada planeeritud hoonestusalale.

Uute moodustatavate kinnistute alasse jääb muul.

Olulisemad arhitektuurinõuded.

Planeeritav paadikuur on ühekorruseline.

Kõrgus katuseharjani on maksimaalselt 5,0 m.

Planeeritav katusekalle 30-45°.

Paadikuur projekteerida lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga.

Viimistlusmaterjalidena kasutada puitu, aknad väiksepinnalised vertikaalsed

ruudukujulised, katusekattena kasutada profileeritud plekki, kivikatet või

sindelruberoidi.

Lautrikoht

Planeeritavale alale väljastati 2008 aastal vee erikasutusluba nr L.VT.EE-181082 vee

erikasutuseks Harjumaal Kuusalu vallas Leesi külas Kalda talu kinnistu mereäärsel

lahustükil (maaüksus 42301:001:0365) lautrikoha, tuletõrje veevõtukoha ning

päästepaatide vettelaskmise koha rajamiseks. Vee erikasutusloa kohaselt tekib

lautrikoha süvendamisel kahele poole muul pikkusega kuni 30 m.

Vee piirile paigaldatakse 2 betoonpaneeli (6x1,2m) kaldega 30º mere suunas. Vee

kasutuseks paigaldatakse 2 m sügavusele, kaldaga risti plasttoru läbimõõduga 200

mm. Ehitustööde käigus paigutatakse ümber kuni 60 m³ kive.

Luba väljastati kehtivusega kuni 31.08.2009.

Vee erikasutusloa kehtivusajal jõuti teostada alljärgnevad tööd- osaliselt ehitati välja

muul planeeritaval lautrikohal kivide teisaldamisega mahuga ca 60m³ ja sellega

seoses süvendati ka muulivaheline ala ca 1,5-2m sügavuseks.

Ülejäänud planeeritud tööd jäid teostamata.

Antud detailplaneering annab lahenduse lautrikoha lõplikuks väljaehitamiseks.

Muul ehitatakse kahelt poolt pikemaks ca 50m kaldast samuti kivide teisaldamisega

ja süvendamisega kuni 2m.

Muul on planeeritud ca 1,5-2,5m lai ja lautriosas ca 1,5-2,0 m sügav sõltuvalt vee

tasemest.

Muuli ümber moodustatakse kaks uut kinnistut kuna nad pole omavahel ühendatud.

Paatide vettelaskmiseks paigaldatakse juurdepääsutee lõppu betoonist slipp ca 6m

pikkuselt ja lautrikoha serv kindlustatakse betoonist plokkidega.

Lautrikoht on mõeldud lisaks maaomaniku kasutusele ka päästepaatide

vettelaskmiseks.

Loksa Metskond 6 kinnistul kavandatava tegevuse jaoks ja samuti uute

moodustavate kinnistute kasutamiseks ja moodustamiseks on vajalik huvitatud isiku

ehk Kalda kinnistu omaniku ja RMK vahel (hoonestusõigus vt Maavalitsuse kiri

11.02.2013, 7-1/4807-1) teostada isikliku kasutusõiguse seadmise leping

moodustatavate uute kruntide kasutamiseks ja seada servituudid olemasolevale

Loksa Metskond 6 kinnistule.

Enne lautrikoha väljaehitamist teostatakse ehitusprojekt kus lahendatakse detailselt

ehitustööde mahud ja kirjeldused.

Peale detailplaneeringu kehtestamist tuleb taotleda uus vee-erikasutusluba ja

ehitusluba lautri rajamiseks.

Detailplaneeringu taotleja Raivo Pukk kasuks on väljastanud RMK volikirja nr. 1-

9/69, 9.12.2013 eelpoolkirjeldatud tegevuste teostamiseks ja lubade taotlemiseks.

4. LIIKLUSKORRALDUS

Liiklemisvõimalused maa-alal.

Juurdepääs krundile tuleb Kuusalu-Leesi teelt idapoolt.

Planeeritav juurdepääsutee jälgib olemasoleva pinnasetee asukohta.

Juurdepääsutee laiuseks on planeeritud minimaalselt 4 m, millelt edasi pääseb

tuletõrjeautode ümberpööramise platsini mõõtudega minimaalselt 12x12m.

Ümberpööramise platsilt läheb tee lautrikohani ja sealt slipp vette.

Juurdepääsutee ja ümberpööramise platsi ehitamisel arvestada kandevõimega 25

tonni.

Teed ja platsid katta graniitkillustiku või kruusakattega.

Planeeringuala kinnistutelt saab takistamatult vette lasta päästepaate, Kalda kinnistul

saavad takistamatult päästeautod täita oma veepaake rajatavast tuletõrje

veevõtukohast.

Päästeautedele ja samuti päästepaatide vettelaskmiseks on tagatud aastaringselt juurdepääs planeeritavale alale (spetsiaalselt rajatakse nõuetekohase kandevõimega tuletõrjeautode ümberpööramise plats), samuti ei ole planeeringualale ette nähtud piirdeid mis takistaks juurdepääsu.

Lisaks võib sissepääsu juurde paigaldada liiklusmärgi „sissesõidukeeld“ koos lisatahvliga „lubatud päästetöödeks“.

Parkimine, kõnniteed ja piirded.

Sõidukite parkimine toimub planeeringualal krundisiseselt.

Kõnnitee on planeeritud krundi lõunapoolsemale küljele ja lisaks võib rajada trepi

mugavamaks pääsuks mereni.

Planeeringuga piirdeid ei planeeringualale ei kavandata.

5. KAITSEVÖÖNDID, KITSENDUSED, SERVITUUDID

Tee kaitsevöönd

Alus: Teeseadus

Maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja teljest on 50 meetrit – 11270

Kuusalu -Leesi tee.

Kitsendused.

Planeeringualal kehtib Läänemere ranna piiranguvöönd 200m ning ehituskeeluvöönd

100m. Veeseaduse kohaselt kehtib merele lisaks ka 20m veekaitsevöönd ja 10m

kallasrada.

Servituudid ja muud kokkulepped.

Maa-alal on ette nähtud servituudi ala RMK olemasoleva kinnistu planeeritavale

juurdepääsuteele, veetrassile.

Peale planeeringu vastuvõtmist tuleb omanikul sõlmida vajalikud notariaalsed

eellepingud RMK Loksa metskonna 6 maa kasutamiseks ja uute moodustavate

kinnistutele juurdepääsu tagamiseks.

6. HEAKORRASTUS, KATTEGA ALAD

Heakorrastus ja haljastus.

Planeeringualale uut haljastust mitte rajada, vt OÜ Adepte Ekspert poolt koostatud

keskkonnalast hinnangut.

Kattega alad.

Juurdesõidutee ja ümberpööramise koht katta graniitkillustiku või kruusakattega.

7. KESKKONNAMÕJUDE KÄSITLUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

Planeeritav ala asub Lahemaa rahvuspargi territooriumil, Natura võrgustiku alal ning

ranna ehituskeeluvööndis. Planeeringu koostamisel on arvestatud, et praeguseks vee

erikasutusloa alusel soovitud tööd on juba osaliselt teostatud ning kinnistu keskosa

on inimtegevusest mõjutatud.

Planeeritava paadikuuri ja muude rajatiste rajamisel ja kasutamisel tarbitakse

paratamatult loodusvarasid (nt maa, veeressurss, energia, ehitusmaterjalid), kuid

samas ei põhjusta see nende varude kättesaadavuse vähenemist mujal ja antud

planeeringuga kavandatavad ehitusmahud on väikesed.

Kalda kinnistu lähialadele pole teadaolevalt kavandatud tegevusi, mis võiksid

põhjustada olulise koosmõju esinemist.

Kavandatud tegevustega ei kaasne olulist õhu saastatuse või müratasemete

suurenemist võrreldes olemasoleva olukorraga. Lautrikoha ja tuletõrje veevõtukoha

kasutus toimub valdavalt avariiolukordades, mille esinemine on harv. Seega pole

oodata olulist liikluskoormuse tõusu, mis võiks hakata põhjustama häiringuid

piirkonna elanikkonnale.

Ehitustegevusega võib kaasneda ajutine mürahäiring. Antud mõju on mööduv ja

korrektse ehitustegevuse korral vähene.

Kavandatava tegevuse elluviimisel ja rajatiste sihipärase kasutamisega ei kaasne

olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust, vibratsiooni ega

olulist jäätmeteket.

Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui arvestatakse õigusaktide ja

ettevaatus- ja ohutusnõudeid.

Olemasolevad süvendustööd ja lautrikoha rajamine on teostatud vee erikasutusloa

alusel ja uute tööde teostamiseks on samuti vajalik uus vee erikasutusluba.

Olulist heljumi levikut seoses kavandatava tegevusega ja sellest tulenevat mõju mere

elustikule pole oodata. Siiski, võimaliku mõju vältimiseks kalastikule tuleb teostada

hüdrotehnilised tööd väljapool kalade kudemisperioodi (aprilli keskpaik – juuni

lõpp).

Ehitustööde perioodil on oodata suurema hulga inimeste kohalolekut ja sellest

tulenevat võimalikku linnustiku häirimist. Häiringu minimaliseerimiseks teostada

ehitustööd väljapool lindude pesitsusperioodi (01. aprill-15. juuli).

Tegevusega kaasneb kasutusaegne veetarve. Veetarve sõltub tulekahjude sagedusest

ja suurusest. Samas ei tarbita tegevuse tagajärjel tulekustutusveena põhja- ega

joogivett vaid merevett.

OÜ Adepte eksperthinnangus teostatud välitööde põhjal ei esine ehitustegevuseks

kavandatud alal esmatähtsaid elupaigatüüpe.

Kinnistu põhjaosas esineb rannavallist mere pool piki randa umbes 5 m laiune riba

üsna kena üldmuljega saliinset rannaniitu, kus domineerib tuderluga (Juncus

gerardii). See kooslus jätkub kinnistu piiridest põhjapool ja ka lõunapool kinnistut on

rannas sarnane taimkate. Rannaniit säilitada.

Niidukoosluse säilimiseks ning liigirikkuse tagamiseks on soovitav jätkata niitmist.

Vältida tuleks liiga sagedast niitmist (koosluse seisukohalt oleks piisav ca 2 korda

aastas) ning vältida tuleks liiga madalat niitmist (muruniitjaga niitmist).

Vältida ehitusmaterjalide ladustamist ja rasketehnika sattumist väljapoole

ehitusalasid, eeskätt säilitada puutumatuna töös kirjeldatud rannaniitu.

Kavandatud tegevusega ei toimu ulatuslikku taimestiku eemaldamist, sh raiet.

Ehitustegevus on kavandatud praeguseks juba inimtegevusest mõjutatud alale või

selle vahetusse lähedusse.

Arvestades tegevuse mahtu pole oodata olulist negatiivset mõju Natura kaitseeesmärkidele

ja terviklikkusele.

Kavandatav tuletõrjeveevõtu koht ja lauter päästepaatide vettelaskmiseks on

kavandatud avalikku kasutusse. Sellest tulenevalt ei halvendata ligipääsu rannale.

Eelpool kirjeldatud tegevustega on arvestatud OÜ Adepte Ekspert poolt koostatud

keskkonnalases hinnangus väljatoodud soovitusi.

Planeeringuala jäätmekäitlus on seotud sorteeritud olmejäätmete kogumisega ja

hoidmisega.

Planeeritavale maaüksusele võib paigaldada jäätmekonteineri. Konteiner paigaldada

juurdepääsutee lähedusse. Konteinerite tühjendamine ja jäätmete äravedu teostatakse

mehhaaniliselt. Prügiveoautode juurdepääs on tagatud juurdesõidutee kaudu.

Keskkonnaohtlikke ainete ladustamist planeeringualal ette ei nähta.

8. MÕJU VEE-ELUPAIKADELE

Vastavalt keskkonnaregistrile EL loodusdirektiiviga kaitstavaid mere-elupaikasid

vahetult kinnistuga piirnevas meres ei leidu. Lähim vee-elupaik – 1110 - veealused

liivamadalad asub kaldast 140-150 meetri kaugusel. Arvestades kavandatava

tegevusemahtu ja paiknemist on negatiivse mõju avaldamine antud mere-elupaigale

ebatõenäoline. Samuti on OÜ Adepte eksperthinnangut täiendatud veealuste

liivamadalate osas, mis on lisatud detailplaneeringu lisadesse.

9. TULEOHUTUS

Projekteerimise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse määrus nr.315 27.10.04

„Ehitistele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Eesti standard EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

Antud planeeringualale on lubatud ehitada 1 paadikuur tulepüsivusklassiga TP3.

Antud kinnistule on planeeritud tuletõrjeveevõtu koht ja juurdepääs tuletõrjeautodele

laiusega 4m koos ümberpööramise platsiga mõõtudega 12x12m.

Tuletõrjeveevõtu koht projekteerida vastavalt standardile EVS 812-6:2012.

Tuletõrjeautode ümberpööramise platsi kandevõime peab olema min. 25t.

Tuletõrjeveevõtuks on planeeritud kuivhüdrant.

10. TEHNOVÕRGUD

Elektrivarustus.

Elektrivarustust ei ole antud alale planeeritud. Vajadusel kasutatakse generaatorit.

Veevarustus. Kanalisatsioon.

Lahendatud on uue tuletõrjeveevõtu koha rajamine.

Tuletõrjeveevõtu koht on planeeritud tuletõrjeautode ümberpööramise koha

läänepoolsesse külge, millest läheb trass merre veevõtu saamiseks.

Tuletõrje veevõtukoht projekteerida vastavalt standardile EVS 812-6:2012 osa 6:

Tuletõrje veevarustus.

Kanalisatsiooni antud planeeringualal pole.

11. ALTERNATIIVSED LAHENDUSED

Alternatiivse lahendusena oleks võimalik antud kinnistule rajada lautrikoht

põhjapoole.

Kuna antud kinnistu paikneb Lahemaa Rahvuspargi territooriumil ning ühtlasi

hõlmab Lahemaa Natura 2000 linnu -ja loodusalade võrgustikku ei ole lautrikoha

alternatiivse asukoha väljaehitamine looduskaitse seisukohalt otstarbekas.

Olemasoleva lautrikoha väljaehitamist on juba alustatud ja seega on olemasoleva

asukoha valikul mõju keskkonnale väiksem.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud OÜ Adepte Ekspert poolt koostatud

eksperthinnangus toodud soovitusi lautrikoha, paadikuuri ja tuletõrjeautode

ümberpööramise platsi asukoha valikut kus samuti leiti, et antud asukohad on kõige

sobilikumad ja kahjustavad kõige vähem ümbritsevat keskkonda.

12. KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS

Planeeringuala kontaktvööndis ei ole algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid,

millega oleks ette seatud eelnevalt tingimusi ja põhilahendusi.

Planeeringu koostamisel on jälgitud Loksa valla üldplaneeringus välja toodud

ehitamise printsiipidega hajaasustuses.

Lähiümbruse olemasolev ja planeeritav liiklusskeem.

Planeeritav katastriüksus piirneb Kuusalu-Leesi teega, millelt toimub ka juurdepääs

kinnistule. Planeeritavad liiklussuunad on kõik kahesuunalised

Planeeringuala paiknemine Tallinn-Narva maantee lähistel ca 20 km tagab suhteliselt

hea logistilise ühenduse ja olulisi probleeme ei teki.

Maanteelt lähtuva müra- ning õhureostuse levikut planeeringualale ei teki.

Planeeringualalt tõmbekeskusesse (Tallinna) jõudmiseks sõiduautoga pöörde

sooritamine Tallinn-Narva maanteele ei ole raskendatud kuna pealesõidud on

ohutud.

Kontaktvööndi krundi mõju ümbritsevale alale.

Planeeritav ala asub Leesi küla lõunapiirist ca 0,5km ja põhjapiirist ca 2km.

Maa-ala on ümbritsetud elamumaa ja maatulundusmaa kruntidega.

Positiivse mõjuga on avalikult kasutatava tuletõrjeveevõtu koha väljaehitamine, mis

on oluline tuleohutuse riskide parandamisel Leesi külas ja samuti põhjapool asuvale

Tammistu- ja lõunas asuvale Kiiu-Aabla külale.

Leesi küla ja samuti naaberkülade hoonestus paikneb põhja-lõuna suunaliselt

Kuusalu- Leesi tee ääres, mis tagab hea juurdepääsu tuletõrjeveevõtu kohast

hooneteni.

Lähim tuletõrjekomando punkt asub Loksal ca 17 km kaugusel ja vabatahtlik

tuletõrjekomando asub Kolgas ca 15 km kaugusel ja Jumindal ca 7 km kaugusel

planeeringualast.

Väljaehitatav lautrikoht on mõeldud päästepaatide vettelaskmiseks mis lisab

päästetööde turvalisuse tagamist merel.

Planeeringuga ei muudeta väljakujunenud külamiljööd ega hoonestusstiili, samuti ei

kahjustata olemasolevaid maastikke ja pinnavorme.

Arvestades, et tegevus on kavandatud avalikes huvides ning piirkonna ohutuse

parandamiseks ning tegevus on võimalik ellu viia ilma looduskeskkonda täiendavalt

olulisel määral kahjustamata võib tegevust pidada põhjendatuks. Tegevuse korrektsel

elluviimisel ja rajatiste sihtotstarbelisel kasutusel pole oodata olulise keskkonnamõju

esinemist.

13. ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK

Loksa valla üldplaneeringuga ei kavandata Kalda kinnistule tuletõrje veevõtukoha

või paadilautri rajamist, seega on koostatava planeeringuga tegemist üldplaneeringut

muutva tegevusega.

Kuusalu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavas aastateks 2013-2024 on perspektiivse tuletõrje veevõtukohana antud planeeringuala koht juba sisse viidud, samuti pole läheduses rohkem ühtegi tuletõrjeveevõtukohta olemas ega ka perspektiivis ette nähtud.

Eksperthinnangu kohaselt ja Kuusalu Vallavalitsuse ning Volikogu hinnangul ei kaasne üldplaneeringu muutmisega olulise negatiivset mõju, kuna planeeringu ellurakendumise tulemusena paranevad avalikkuse jaoks olulise iseloomuga teenuste pakkumine: tuletõrjevee kättesaadavus ning päästetehnika ligipääs merele. Kavandatava tegevuse iseloom ei ole ulatusliku territoriaalse

mõjuga. Planeering loob aluse ehitamiseks ehituskeeluvööndis tulenevalt

looduskaitseseaduse § 38 lõike 5 punktist 2 ja 8, mille kohaselt ehituskeeld rannal

või kaldal ei laiene detailplaneeringuga kavandatud sadamaehitisele ja

veeliiklusrajatisele või tehnovõrgule ja –rajatisele. Looduskaitseseaduse kohaselt

lautrit ja paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja

kalda kaitse eesmärkidega ja veeseaduse § 8 lõikega 2, milles kirjeldatakse olukordi,

mis vajavad vee erikasutusluba. Vastavalt veeseaduse § 8 lõike 2 punkti 6 kohaselt

peab vee erikasutusluba olema, kui veekogus (mille veepeegli pindala on üks hektar

või suurem) toimub ehitustegevus: millegi rajamine, likvideerimine, süvendamine

või veekogu põhja pinnase paigaldamine. Seni Kalda kinnistu juures Soome lahes

toimunud süvendustööd on teostatud vee erikasutusloa alusel.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja

nende määramise kord“ on kavandatud Kalda kinnistu ja moodustatavate kruntide

sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm) – avalikult kasutatav, iseseisvat

katastriüksust moodustav, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes

abihooned, sh lauter.

Koostas arhitekt Meelis Suvi: