# SELETUSKIRI

Harju  Maakond, Kuusalu vald, Sõitme küla,

Vahtra ja Kadaka kinnistute

detailplaneeringu juurde.

- Üldosa

Detailplaneeringu koostamise vajaduse tingis krundiomanike soov  määrata võimalikud hoonestusalad, ehitusõigus ja muud hoonestamise tingimused. Detailplaneering on koostatud vastavalt huvitatud isikuga (maaomanikuga) sõlmitud lepingule. Koostatud detailplaneering  vastab Kuusalu valla üldplaneeringule.

## Planeeringu koostamise alused:

1. Kuusalu Vallavalitsuse 06.06.2013 korraldus nr 374 detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise kohta;

2. Lähteülesanne Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneeringu koostamiseks. Kuusalu Vallavalitsuse 06.06.2013. korralduse nr 374 lisa;

3. Olemasolevad uurimismaterjalid ja kehtivad planeeringud:

3.1. Kuusalu valla üldplaneering;

3.2  Kuusalu  valla  ehitusmäärus

3.3 Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, Harju Maavalitsus 2003. a

3.4 Koostatav Kupu küla Kadaka kinnistu detailplaneering

3.5 Tugiplaanina  on kasutatud OÜ Tuvar Ehitus poolt 25.oktoobril 2013. aastal tahhomeetriliselt mõõdistatud digitaalset geodeetilist alusplaani.

Geoloogilised uuringud planeeringualal puuduvad.

- Detailplaneeringu eesmärk ja ulatus

Detailplaneeringu eesmärgiks on võimalike hoonestusalade, ehitusõiguste ja hoonestamistingimuste määramine. Planeeringu ala hõlmab Vahtra ja Kadaka kinnistute  territooriumi täies ulatuses, säilitades ülejäänud osas olemasoleva situatsiooni. Detailplaneeritava ala suuruseks on 30496 m². Joonistel on parema loetavuse huvides planeeringuala piiri leppemärk nihutatud kruntide välispiiridest välja. Mõlema planeeritava kinnistu maa kasutamise sihtotstarbeks maatulundusmaa. Planeeringu kehtestamisega tehakse ettepanek katastriüksuse kasutamise sihtotstarvete muutmiseks elamumaaks.

Planeeringualal asuvad maaüksused:

- Vahtra maaüksuse katastritunnuseks on 35201:002:0537. Planeeringueelse krundi suuruseks on 15366 m², katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarbeks on 100 % maatulundusmaa.

- Kadaka maaüksuse katastritunnuseks on 35201:002:0538. Planeeringueelse krundi suuruseks on 15130 m², katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarbeks on 100 % maatulundusmaa.

- Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Planeeringu maa-ala jääb üldplaneeringuga määratud „valge ala“ tsooni. Selles tsoonis ei ole valla üldplaneeringuga maa kasutamise sihtotstarvet muudetud, kuid muutmisele piiranguid ei ole seatud. Harju maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt  asub planeeringuala Sõitme väärtuslikul traditsioonilisel maastikul.

Planeeritav ala asub Sõitme küla läänepiiril. Krundi läänepiir on ka ühtlasi kahe küla- Sõitme  ja Kupu lahkmejooneks. Planeeringuala läänepiirile jääb Kuusalu- Leesi kõrvalmaantee 11270. Riigitee katastriüksuse (transpordimaa) läänepiir on Kuusalu ja Kupu külade piiriks. Planeeritava ala kirde- ja idapiiridele jäävad Marguse 2 ja Marguse 3 maaüksused, läänepiiril Kupu küla Kadaka kinnistu, millede katastriüksuste kasutamise sihtotstarveteks on elamumaa. Kupu küla Kadaka kinnistul on algatatud detailplaneering. Planeeringu graafilise osa kontaktvööndi joonisel on toodud seosed koostatava naaberkinnistu planeeringuga. Idapiiril on ka Pihlaka maatulundusmaa kasutusotstarbega katastriüksus.  Planeeritava ala lõunapiir ühtib Lille maaüksusega.

Kadaka kinnistu asub Kuusalu alevikust ja Tallinn-Peterburi maanteest linnulennult umbes kahe kilomeetri kaugusel. Liikudes teed mööda, tuleb alevikku jõudes läbida üle 3 kilomeetri.

Planeeritava ala lähiümbruses on asustus väga hõre ja kaootiline. Kontaktvööndis on hoonestus vaid Pihlaka kinnistul. Selle maaüksuse õueala asub planeeritavast kinnistust ca 40 meetri kaugusel. Järgmised hooned ümbruses jäävad kaugemale kui kakssada meetrit.

Teede paigutus ja läbilaskevõime tagavad planeeringualale hea juurdepääsu ja ühenduse praktiliselt igast ilmakaarest. Planeeritavale krundile tagab juurdepääsu Kuusalu - Leesi riigitee. Seoses detailplaneeringuga on kavandatud täiendav mahasõit Vahtra krundile. Planeeringuala läbib idast läände kulgev 10 kV elektri õhuliin.

Kupu ja Sõitme küla väljakujunenud hoonestus ning asustustihedus on tüüpiline Põhja- Eestile. Eelmise sajandi algusaastatel väljaehitatud väikemajapidamised – elamud koos abihoonetega, elamute (õuealade) kaugus üksteisest 150 – 200 meetrit. Hooned põhiliselt viilkatustega, abihoonete juures kohtab ka ühekaldelisi pultkatuseid. Hooned paiknevad kaootiliselt,  täpne ehitusjoon ja orientatsioon ilmakaarte suhtes ei ole välja kujunenud. Vastavalt  planeeritud ehitusõigusele juurde projekteeritavad hooned või nende osad  hakkavad säilitama antud piirkonnas väljakujunenud hoonestuse üldmuljet ja rütmi.  Kohustuslike ehitusjoonte asukohad planeeringus ei ole määratud piirkonna asustuse (hajaasustus) iseloomu arvestades.

- Olemasoleva  olukorra iseloomustus

Vahtra kinnistu ja Kadaka kinnistu paiknevad Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt rohekoridori K-9 lääneküljes ning Sõitme väärtuslikul traditsioonilisel maastikul (algupärasel ajastumaastikul). Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu seletuskirja punkti nr 3. kohaselt on väärtusliku maastiku eesmärgiks kultuuripärandi hoidmine traditsioonilise asustus- ja maakasutusmustri ning muude ajaloo jälgede näol

Planeeringu maa-ala asub Kuusalu alevikust, kus asub piirkonna tõmbekeskus, linnulennult umbes 2 kilomeetri kaugusel vahetult Kuusalu- Leesi riigitee ääres. Reljeefilt on planeeritav ala suhteliselt tasane. Keskmiseks kõrguseks on Balti süsteemis ca 37 meetrit. Kõlvikuliselt koosnevad nii Vahtra kui ka Kadaka kinnistud muust maast. Territooriumi läbib  10 kV  elektri õhuliin (kaitsevöönd 10m kummalegi poole liini telge).

Planeeritaval maa-alal ei paikne vastavalt ehitisregistrile hooneid ega rajatisi.

Kadaka ja Vahtra kinnistud jäävad fosforiidi passiivse varu Tsitre maardla alale. Kinnistul paikneb arheoloogiamälestis  kultuskivi, registreeritud kultuurimälestiste riiklikus registris, reg  nr 18428. Mälestisel on kaitsevöönd 50 meetri ulatuses. Vahtra kinnistu põhjaosas on Marguse 2 kinnistul asuva arheoloogiamälestise nr 18207 kaitsevöönd.

Planeeringuala jääb osaliselt riigitee kaitsevööndisse (50 meetrit tee äärmise sõiduraja teljest) ning 60 meetri laiusesse tee sanitaarkaitse vööndisse. Tänu kitsendustele ja seadustest tulenevatesse piirangutesse on Vahtra ja Kadaka kinnistutele hoonestusalade määramine suhteliselt keeruline. Samas peab arvestama ka seda, et rohekoridor toimiks katkematult.

- Planeeritava ala kruntideks jaotamine

Kehtivaid  maakatastris registreeritud  Vahtra ja Kadaka  kinnistute välispiire käesoleva planeerimisprotsessiga ei muudeta. Samuti ei teha ettepanekuid uute katastriüksuste ega kruntide moodustamiseks.

- Kruntide ehitusõigus

Hoonestuse tüüp vaba, lubatud viil- , kelp kui ka poolkelp katused. Viilkatuste kavandamisel täisviiluga on soovitav kalle 45 kraadi ja kogu katuse ulatuses samasugune. Absoluutkõrgusi kruntidel muudetakse vastavalt vajadusele, et rajada juurdepääsuteed ning tagada sajuvee äravool. Planeeringuala asub üleujutuste ohtlikus piirkonnas, hoonete projekteerimisel peab arvestama kevadiste ja sajuperioodide tingitud üleujutustega. Üleujutuse vältimiseks on lubatud hoonestusala ja omapuhastite piirkonnas tõsta olemasolevat pinnareljeefi. Reljeefimuudatused peavad jääma vahemikku ± 1.2 m olemasolevast maapinnast.

Kruntide ehitusõigusega (tabel 1) on määratud:

1) planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve;

2) hoonete suurim lubatud arv krundil;

3) hoonete suurim lubatud kõrgus;

4) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala.

Krundi ehitusõigus                                                                        Tabel 1

| krundi aadress | planeeritud krundi pindala, sihtotstarve | hoonete suurim lubatud arv krundil | Krundi kavandatud max ehitusalune pind | hoonete suurim lubatud kõrgus | katusekalde vahemik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAHTRA | 15366 m2 100% EP | 1 üksikelamu abihoone | 380 m2 | 6 m 6 m | 20 – 45 0 |

| KADAKA | 15130 m2 100% EP | 1 üksikelamu 1 abihoone | 380 m2 | 6 m 6 m | 20 – 45 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Märkused:

- Tabelis esitatud krundi kasutamise sihtotstarbe tähised:

EP      -üksikelamu maa

- Kavandatavate hoonete ehitistealuse pinna arvväärtus ei tohi olla suurem planeeringu ehitusõiguses toodud hoonete suurimast lubatud ehitusalusest pindalast.

- Mõlemale krundile  on lubatud kuni 60m² ehitisealuse pinnaga välibasseini rajamine.

- Hoonestusala piiritlemine

Krundi hoonestusalad on määratud krundi omanike soove ning tehnoloogilisi vajadusi, tuleohutuse nõudeid, kruntide piiride asukohti, kaitsetsoone ning piiranguvööndeid, läbi- ja juurdepääsu teid ning muid ehituslikke nõudeid arvestades. Ehitusjooned kruntidel ei ole määratud, kuna planeeritavad ehitusalad  aga ka olemasolev hoonestus ala lähiümbruses paiknevad küllaltki kaootiliselt. Ehitusalade paiknemise kavandamisel on arvestatud miljöösse sulandumist ning territooriumi haljastust. Planeerimislahenduses on hoonestusalad määratud võimalikult laiaulatuslikud, et ehitusliku projekteerimise käigus leida hoonetele optimaalsed asukohad, võimalikult vähe kahjustades keskkonda.

- Ehitistevahelised kujad, tulekaitse abinõud

Ehitistevaheliste kujade planeerimisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnõuded” ning EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus“ nõuetest.

Ehituskeelualadena on fikseeritud alad, kus ei toimu mingisugust ehitustegevust ehitusseaduse mõistes. Ehituskeelualad on planeeringualal määratud vastavalt kehtivatele seadustele. Hoonestusalal peavad ehitistevahelised kujad vastama EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus“ nõuetele ja tagama vaba ligipääsu hoonetele.

Ehitiste suurim lubatud suletud netopind peab vastama tulepüsivusklassi alusel määratud tuletõkkesektsiooni piirpindalaga, vastavuses Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määruse nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnõuded” nõuetele. Kavandatavate hoonete tulepüsivusklassi määrab kasutusviis, korruselisus ja konstruktsioonides kasutatavad materjalid. Minimaalselt peab aga planeeritav hoone vastama tuleohutusklassi TP-3 nõuetele.

Vastavalt standardile EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus Osa 6: „Tuletõrje veevarustus“ ei ole hajaasustuses paiknevale elamule tuletõrje veevõtukoha rajamine vajalik. Lähim tuletõrje veevõtukoht on Kuusalu alevikus, kaugus planeeritavast krundist umbes 3.5 kilomeetrit.

- Arhitektuurinõuded ehitistele

Hooneid planeeritavatel kruntidel ehitatakse ainult hoonestusalale. Väljapoole hoonestusala võivad ulatuda sissepääsu trepid ja konsoolsed varikatused kuni 1,5 m ulatuses. Samuti võib väljapoole hoonestusala paigaldada ajutisi ehitisi ning ehitada tehnorajatisi kooskõlas ehitusseadusega. Sokli kõrgus on pinnareljeefi arvestav, ca 0,3-0,6 m ehitise maapealsest kõrgusest. Katusekalded krundil peavad olema vahemikus 20 - 45, lubatud on kelp- ja poolkelp ning kahepoolsed viilkatused, kogu katuse ulatuses kalle samasugune. Ehitatavate hoonete katuste harjajooned samal õuealal peavad olema teineteise suhtes paralleelsed või risti (moodustavad kas “L” või “U” kujutise).

Kavandatavad hooned peavad hästi haakuma miljööga ning järgima piirkonnale iseloomulikku arhitektuuri kui kultuuripärandi kandjat. Arhitektuurinõuded on koostatud lähtuvalt planeeringuala paiknemisest Sõitme väärtuslikul traditsioonilisel maastikul.

Hoonete põhikonstruktsioonide materjalide valik vaba- arhitekti ettepanekul. Välisviimistluses kasutada põhimaterjalidena puitu ja kivi. Fassaade võib ilmestada maakiviga. Keelatud on algupäraseid materjale matkivate ehitusmaterjalide kasutamine. Seinte välisviimistluses mitte kasutada korraga üle 2 erineva materjali. Välisviimistluse värvilahendustes kasutada looduslähedasi värvitoone, katusekate soovituslikult must, hall, tumepruun või antiik, tarvikud kattega samas toonis. Tulenevalt katusekatte toonist kujundada hoone teiste välispindade viimistlustoonid. Katusekattena on keelatud trapetsprofiili laadsed plekkmaterjalid, laineline eterniit ja teised tööstushoonete katusekattematerjalid, eredavärvilised materjalid ja tsingitud plekk värvimata kujul. Eelistatuimateks katusekattematerjalideks tuleks lugeda naturaalseid puitmaterjale – laast, kimm, sindel, lubatud on ka murukatus, kivimaterjalid ning bituumensindel.

Välisseinte avatud viimistlusmaterjalina ümarfreespalk on keelatud.

Õuealade välispiirdeks on lubatud püstitada piirdeaedasid.

- Teede maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Planeeritavatele kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uus mahasõit Kuusalu-Leesi kõrvalmaanteelt. Maanteeameti Põhja Regioon on väljastanud  18.01.2013. tehnilised tingimused Nr 15-2/13-00120/004(130017). Tehnilised tingimused planeeringu lisas.

Mahasõidu ehitamiseks tuleb koostada Teeseadus § 19 kohane projekt, millega tagada „Maanteede projekteerimisnormides“ esitatud nähtavuskolmnurga nõue (põhjasuunas 10x160m ning lõunasuunas 10x210m). Kinnistu perspektiivsel haljastamisel arvestada, et haljastus jm nähtavust piiravad takistused ei jääks nähtavuskolmnurka.  Planeeritavale  kruuskattega juurdepääsuteele näha ette riigimaanteega samaväärne kate vähemalt mahasõidu pöörderaadiuse lõpuni. Mahasõidu projekt kooskõlastada Maanteeameti Põhja regiooniga.

Planeeringus on arvestatud vajaliku külgnähtavuse kauguse piiriga vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a määrus nr 55„Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ tabel 2.13 Külgnähtavus. Ehitised ja rajatised on detailplaneeringu lahenduse kohaselt planeeritud väljapoole külgnähtavuse piiri  ning maantee kaitsevööndit. Piirdeaedade ja teiste nähtavust takistavate ehitiste paigutamine kaitsevööndisse on keelatud.

Kuusalu-Leesi riigimaanteel on teekaitsevöönd tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks. Kaitsevööndi ulatus on 50 meetrit äärmise sõiduraja teljest. Riigimaantee kaitsevöönd  on kantud planeeringu joonisele.

Tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Kaitsevööndisse on keelatud tee omaniku nõusolekuta paigaldada liiklusväliseid teabevahendeid, maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid ja paigutada sinna töövahendeid, ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed või keskkonda (kemikaalid, väetised, sõnnik,) jms piirata teel nähtavust või ohustada muul viisil liiklust. Keelatud on rajada kõrghaljastust, takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega, paigaldada valgustusseadet või teabe ja reklaamivahendit.  Majapidamise ja maakasutamisega seotud tööd ei tohi kahjustada tee mullet ja nõlvu. Maaharimismasinatega ei ole lubatud välja sõita teele, manööverdada tee nõlvadel, maha loopida prahti ja jäätmeid ning juhtida reovett, karjatada kariloomi.

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, põõsa või puu või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama tänava kaitsevööndis talihooldeks vajalike abinõude elluviimise – näiteks lume ajutise kuhjamise või paiskamise vallidesse (hilisemaks äraveoks) teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule

Planeeritav ala asub osaliselt riigitee sanitaarkaitse vööndis. Sellest tulenevalt arvestatakse olemasoleva liiklusmüra, õhusaaste, vibratsiooni või muu mõjuga. Tulenevalt eelnevast ulatub tee sanitaarkaitsevöönd 60 meetrini. Arvestatakse sellega, et tee omanik ei võta endale kohustust vähendada olemasoleva maantee liiklusest tulenevat, inimestele ohtlike mõjusid planeeritaval alal.

Tagada tuleb vastavalt Rahvatervise seaduse § 8 lg 2 p 7 alusel Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 kehtestatud normmüratasemed planeeringualal. Maanteemüra kaitseks istutatakse teepoolsetele krundi osadele igihaljaid puid. Hoonete projekteerimisel saab hoonete konstruktsioonide valimisel ja ruumide paigutamisel arvestada Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a. määruse nr 42 §6  “Liiklusmüra normtasemed elamutes ja ühiskasutusega hoonetes” nõudeid.

Vahtra krundilt (pos.1) pääsuks krundile pos. 2 on kavandatud kruuskattega tee, millelt tagatakse ka pääs Söödi katastriüksusele (35201:002:0942).

Parkimine on kruntidel planeeritud krundisiseselt, hoonestusalal või sissepääsutee juurde rajatud parkimisalal (platsil). Krundisisesed teed ja platsid kaetakse kruusaga või sillutatakse kivisillutisega.

Sajuvee juhtimine riigitee teemaale on keelatud.

Kruntidele pääsud on planeeritud joonisel märgitud kohtadest (ehitusloa taotlemisel esitatavate ehitusprojektide asendiplaaniga võib täpsustada arendaja ja omavalitsuse loal krundi sissepääsutee paiknemist). Lubatud on antud kohtades sisse- ja väljasõidud ning pöörded. Krundisisesed läbipääsud ja ühendusteed peavad laiuselt vastama tuleohutusnõuetele. Krundisisesed liiklusskeemid lahendatakse ehitusprojektidega. Teede täpsem lahendus ja profiilid lahendatakse eraldi tööprojektiga. Enne mistahes ehituslubade väljastamist krundile peavad olema rekonstrueeritud (välja ehitatud) mahasõidud kinnistule (Maanteeameti kiri 26.05.2014 nr 15-4/14-00241/214)

Planeeringualal ei ole riigitee kaitsevööndisse mahulisi uusehitisi kavandatud. Seega ei muutu planeeringu rakendumisel situatsioon riigitee kaitsevööndis.

- Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Käesoleval ajal on planeeritav territoorium võsastunud ning hooldamata. Vahtra ja Kadaka kinnistud asuvad loopealsel, mis omab suurt väärtust poollooduslike maastike hulgas. Planeeringu rakendumisel hävitatakse võsa ning surnud puud. Rohumaad hakatakse regulaarselt niitma või siis seal lambaid pidama. Olemasolev haljastuse iseloom säilitatakse. Kõrghaljastus säilitatakse maksimaalselt. Planeeringuala asub üleujutuste ohtlikus piirkonnas. Üleujutuse vältimiseks on lubatud hoonestusala ja omapuhastite piirkonnas tõsta olemasolevat pinnareljeefi. Reljeefimuudatused peavad jääma vahemikku ± 1.2 m olemasolevast maapinnast. Hoonestusalal paiknevad sobilik haljastusmaterjal kaevatakse välja ning hiljem istutatakse tagasi. Täpsem haljastus ja vertikaalplaneerimine lahendatakse ehitusprojektidega või eraldi tehniliste projektidega.

Krundile kavandatava elamu õueala võib piirata kuni 1,2 m kõrguste piirkonnale iseloomulike taradega, mis ei takistaks metsloomade liikumist rohekoridoris. Piirded peavad olema rajatud nii, et oleks tagatud juurdepääsud kruntidel asuvate kommunikatsioonide teenindamiseks ning tuletõrjetehnika liikumiseks. Piirdeid ei tohi püstitada sõiduteele lähemale kui 20 meetrit tagamaks Kuusalu-Leesi maantee nõuetekohase külgnähtavuse.

- Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad

Olemasolevad  tehnovõrkude koridorid (10 kV õhuliinid) on tähistatud graafilises osas. Hoonestamisel ehitusalal tuleb tagada olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine või nende ümberpaigutamine. Vastavad lahendused tuleb anda ehitusprojektidega. Kruntidel olevatele tehnorajatistele kohaldatakse kaitsekujasid ulatuses, mida näeb ette Vabariigi Valitsuse 20.01.1999 määrusega nr 22 kinnitatud “Elektri-, gaasi-, ja kaugküttevõrgu kaitsevööndite ulatus”. Krunte läbivatele ja neid teenindatavatele kommunikatsioonidele rakendatakse Asjaõigusseaduse § 158 ja 164 sätteid.

Elektrivarustus. Planeeritava ala elektrivarustuse projekteerimine lahendatakse vastavalt OÜ Elektrilevi tehnilistele tingimustele nr 216463; väljastatud 07.01.2014. Kruntide elektrivarustuseks ehitatakse naaberkinnistu (Kupu küla Kadaka)  liitumiskilbist maa-alune kaabelliin Vahtra ja Kadaka kruntide piirile paigaldatava 2-se soklil liitumiskilbini. Liitumiskilpidesse paigaldatakse mõõtesüsteem ja peakaitse vastavalt liitumislepingule. Uued toitekaablid liitumispunktist tarbija peakilbini paigaldatakse maa-alustena ja ehitatakse välja tarbija kulul. Kruntide õuealade välisvalgustus paigaldatakse hoonete külge või eraldi õuevalgustitena, valgustite arv vaba. Täpsemad lahendused antakse ehitusprojektide koosseisus. Vajadusel projekteeritakse lisa madalpinge liinid, mis lahendatakse täpsemalt uute ehitusprojektide koosseisus. Antud lahendused ja tingimused on kokku lepitud ja  kooskõlastatud OÜ-ga Elektrilevi.

Soojavarustus. Hoonete soojavarustus tagatakse lokaalsete kütteseadmetega. Soovitav on kasutada loodust säästvaid tehnoloogiaid. Kasutatavatele kütteseadmetele piiranguid ei seata. Keelatud on kivisöe kasutamine kütteainena. Maakütte kavandamisel on soovitav kontuuri paiknemine hoonestusala piires. Maakütte torustiku paiknemine lahendatakse ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti mahus.

Veevarustus ja kanalisatsioon. Planeeritaval alal kavandatud hoonetele tagatakse veevarustus Kadaka krundile (pos. 2)  projekteeritavast puurkaevust, mille tootlikkus jääb alla 10 m³/d ning vett võetakse kuni 50 inimese vajaduseks.

Planeeritav kanalisatsioon on isevoolne, mõlemale krundile rajatakse lokaalne septik-kogumiskaev ja/või omapuhasti (biopuhasti). Planeeringualal ei ole lubatud heitvee imbväljakud. Biopuhastis puhastatud heitvesi immutatakse koos sajuveega omal krundil.  Heitvee kogumisüsteem  lahendatakse iga hoone tööprojekti koosseisus eraldi arvestades krundi looduslikke  võimalusi ning pinnareljeefi.

Kruntide hoonestamise käigus tuleb kanalisatsiooni ning omapuhastite rajamisel arvestada veeseaduse ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ nõuetega.

Sajuvee kanaliseerimist ja drenaaži süsteemide rajamist ei ole planeeringuga ette nähtud.

Sidevarustus. Telekommunikatsioonivõrk on planeeritud mobiilside kaudu. Planeeringualale ei ole side õhu- ega maakaabelliine ette nähtud.

- Keskkonnakaitse tingimused

Maastiku struktuur ja haljastus peab olema hoonete ja rajatiste paigutuse aluseks. Ehitiste paigutamisel tuleb lisaks lähiümbrusele arvestada kogu maastiku vaateväljaga. Ehitise püstitamisel tuleb silmas pidada, et selle juurde rajatavad teed ja kommunikatsioonid ei kahandaks maastiku väärtust.

Krundi  sihtotstarbeline kasutamine ei kujuta otsest ohtu keskkonnale ega mõjuta keskkonna seisundit. Projekteeritavate üksikobjektide keskkonnale avaldatav mõju kuulub hindamisele vastavalt kehtivatele seadustele. Territooriumi teedelt ja platsidelt sadevete eemaldamine  lahendatakse vastavalt reljeefi planeerimisega. Tekkivad jäätmed kogutakse ja käideldakse vastavalt kehtivatele normidele, jäätmed sorteeritakse ja kogutakse kinnistesse konteineritesse. Jäätmete äraveoks sõlmitakse leping jäätmekäitlus luba omava ettevõttega.

- Ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks

Planeeritaval alal paikneb arheoloogiamälestis  kultuskivi, registreeritud kultuurimälestiste riiklikus registris, reg  nr 18428. Mälestisel on kaitsevöönd 50 meetri ulatuses. Planeeritaval alal on ka märguse 2 kinnistul asuva arheoloogiamälestise  kultuskivi (reg  nr 18207) kaitsevöönd.

Käesoleva planeeringuga ei ole tehtud ettepanekuid uusi üksikobjekte ega maa-alasid  kaitse alla võtta.

- Servituutide ja naabrusõiguste vajadus

Planeeringu elluviimisel tekkivad naabrusõigused (asjaõigusseaduse §151,152,153,154) lahendatakse omanike vaheliste lepete alusel, mis kinnitatakse kannetega kinnisturaamatusse. Vahtra kinnistut läbivale teele seatakse teeservituut pääsuks Kadaka ja Söödi kinnistule.

10  kV elektri õhuliini kaitsevööndi  laius on  kummalegi poole liini telge 10 meetrit. Veetrasside kaitsevööndi laius on kummalegi poole toru telge on  2 meetrit.

- Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti Standard EVS 809-1:2002. Järgnevalt on tehtud kokkuvõte kuritegevuse riske vähendavatest tingimustest.

Kuritegevuse riskide minimiseerimiseks on planeeringu koostamisel arvestatud

järgmiste strateegiatega:

 hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus;

 selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed;

 territoriaalsus;

Projekteerimisel ja hilisemal väljaehitamisel tuleks arvestada veel täiendavalt

järgnevaga:

 jälgitavus (video- ja naabrivalve);

 atraktiivsed materjalid, värvid;

 kvaliteetsete ja vastupidavate materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud  jne);

KORRASHOID.

Halvasti korrashoitud alad ja hoonestus võivad luua mulje peremehe puudumisest ja kinnisvara hooletusse jätmisest, mis võib kaasa tuua vandalismi. Korrashoid on oluline tegur tõstmaks ümbruses turvalisuse tunnet.

VÄLISVALGUSTUS.

Hoonete sissekäigud ja lähiümbrus peaksid olema pimedal ajal valgustatud. See tagab parema nähtavuse naabritele ja möödakäijatele.

MUUD MEETMED.

Lukustatavad aiad ja tõkkepuud ei anna reeglina tulemusi ning samas tekitab see probleeme kiire juurdepääsu tagamisel õnnetuse korral Päästeteenistuse autodele. Hoonetele paigaldatud turvasüsteemid (mitmesugused valvesüsteemid) tagavad parema tulemuse. Viimasel ajal on meil levinud

naabrivalve põhimõtete rakendamine.

- Muud seadustest tulenevad kinnisomandi kitsendused

Kadaka ja Vahtra kinnistud jääb fosforiidi passiivse varu Tsitre maardla alale. Vastavalt kehtivatele seadustele on detailplaneeringu lahendus kooskõlastatud maa-ametiga. Kinnistul paikneb arheoloogiamälestis  kultuskivi, registreeritud kultuurimälestiste riiklikus registris, reg  nr 18428. Mälestisel on kaitsevöönd 50 meetri ulatuses. Planeeritaval alal on ka Marguse 2 kinnistul asuva arheoloogiamälestise  kultuskivi (reg  nr 18207) kaitsevöönd.

Planeeringuala Vahtra krunt jääb osaliselt riigitee kaitsevööndisse (50 meetrit tee äärmise sõiduraja teljest) ning 60 meetri laiusesse tee sanitaarkaitse vööndisse. Planeeritavale alale jääb ka kavandatud puurkaevu sanitaarkaitse ala. Vahtra kinnistut läbivale teele seatakse servituutettepanek pääsuks Kadaka ja Söödi maaüksusele.

Kadaka kinnistut läbival 10 kV elektriliinil on kaitsevöönd 10 meetri ulatuses mõlemale poole liini telge. Kadaka kinnistule on kavandatud ka veevarustuse trass Vahtra kinnistu varustamiseks. Veetrassi kaitsevöönd on 2 meetrit mõlemale poole trassi telge.

- Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja.

# Planeeringu elluviimisel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus) ei ehitamise ega kasutamise käigus. Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahjusid kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama krundi igakordne omanik.

# Planeeringualal  oleva haljastuse rajamine  ja likvideerimine toimub vastavalt kehtivatele seadustele igakordse krundiomaniku kulul.

- Planeeringu rakendamise võimalused

Käesolev peatükk määrab üldise kava, mille alusel hakatakse kehtestatud detailplaneeringuga ettenähtud tegevusi ellu viima, määratakse huvitatud isikute kohustused tegevuste elluviimisel ning omandisuhted tegevuste elluviimise järgselt. Huvitatud osapoolena mõeldakse planeeringualal paikneva kinnisasja omanikku.

Kavandatavad tegevused ning nendele eelnevad ja järgnevad tegevused jagatakse omakorda kolme ossa:

•	projekteerimine

•	ehitamine

•	kruntide võõrandamine

Projekteerimine

Ehitusprojekti tellijaks ja finantseerijaks on huvitatud isik. Korrektselt koostatud ja kooskõlastatud projektid on aluseks ehitusloa väljastamiseks. Riigilõivud tasub huvitatud isik. Tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimine toimub võrguhaldaja poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel. Projekteerimine toimub huvitatud osapoolte ja tehnovõrkude valdajate vahelise lepingu alusel ja finantseerimisel, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Hoonete projekteerimine toimub vastavalt detailplaneeringus konkreetsele krundile esitatud ehitusõigusele ja muudele täiendatavatele tingimustele. Vajadusel väljastab kohalik omavalitsus täiendavad arhitektuur-ehituslikud lisatingimused.

Ehitamine

Projektid ühiseks kasutuseks kavandatud teele ja tehnovõrkudele tellib huvitatud isik. Kooskõlastatud projekti alusel taotleb huvitatud isik ehitusloa ja maksab vajalikud riigilõivud. Kui tehnovõrkude ja juurdepääsu teede ehitamine kuni hoonestatava krundi piirini (Kadaka kinnistu) on teostunud, taotleb huvitatud isik nendele kasutusloa. Kasutusloa väljastamise eelduseks on valminud teele ja tehnovõrkudele teostusjooniste tellimine, vastava taotluse ja dokumentatsiooni esitamisel kohalikule omavalitsusele. Teostusjoonised tellib ja finantseerib huvitatud isik või ehitaja, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Kruntide  omanikele hoonete rajamiseks väljastatakse ehitusluba peale teedele ja tehnovõrkudele kasutusloa väljastamist. Hoonetele ehitusloa väljastamise eelduseks on vallavalitsuse poolt heakskiidetud ehitusprojekti olemasolu, riigilõivu eelnev tasumine. Valminud hoonetele saab taotleda kasutusluba vastava taotluse ja dokumentatsiooni esitamisel kohalikule omavalitsusele. Krundisiseste tehnovõrkude ning teede ehitamine toimub kinnistute omanike initsiatiivil ning lahendatakse hoonete ehitusprojektide koosseisus või eraldi projektidega.

Kruntide võõrandamine

Kinnistu omanik, arendaja, sõlmib võõrandatava kinnistu omanikuga notariaalsed lepingud, kus  kinnistu omanikule seatakse tee kasutamiseks ja veevarustuse trassidele isiklik kasutamise õigus või kinnitatakse muudmoodi krundiomanike kasutusõigus neile ning lepitakse kokku edasise hooldamise osas. Eeldatult moodustub uute kinnistu omanike baasil MTÜ või muu vabaühendus, kes võtab üle ka hooldamiskohustused ja vajadusel tellib jooksva hoolduse oma kuludega.

Koostas:				P. Aunapu