OBJEKT : 	KÄOOJA TEE 22 KINNISTU DETAILPLANEERING

STAADIUM :				DETAILPLANEERINGU ESKIIS

ASUKOHT :				KÄOOJA TEE 22

SALMISTU KÜLA

KUUSALU VALD

HARJUMAA

TÖÖ NR :				2012-11-13DP

TELLIJA :				ALEXEY SOLOVOV

OMANIK :				ALEXEY SOLOVOV

PROJEKTEERIJA:			RAIVO TABRI

ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

VASTUTAV SPETSIALIST

ARHITEKT IV :			RAIVO TABRI

ARHITEKT:			 	SIIM SEPP

VÄLJASTATUD:			17.07.2012

SISUKORD

I	SELETUSKIRI

1.	Üldosa												1

2.	Olemasolev olukord										1

3. 	Kehtiva Arni ja Klaukse kinnistute detailplaneeringu muutmise põhjendus		2

4.	Planeeringu kontaktvööndi linnaehituslik analüüs					1

5.	Planeerimislahendus									1

5.1.	Üldist											1

5.2.	Kruntimine ja hoonestus								2

5.3.	Haljastus ja heakorrastus								2

5.4.	Ettepanekud ja seletused moodustatud kruntidele				2

5.5.	Planeeritava maa-ala bilanss							3

5.6.	Tehnilis-majanduslikud näitajad							3

5.7.	Liiklus ja juurdesõiduteed								3

6.	Vertikaalplaneerimine									3

7.	Keskkonnatingimused, haljastus, heakorrastus ja turvalisus 				4

7.1.	Keskkonnatingimused kavandatava elluviimiseks 				4

7.2.	Haljastus ja heakorrastus								4

7.3.	Kuritegevuse ennetamine								5

8.	Veevarustus ja kanalisatsioon 								5

8.1.	Veevarustus										5

8.2.	Kanalisatsioon									5

8.3.	Tuletõrjeveevarustus ja tuleohutus						6

8.4.	Sademevete ärajuhtimine								6

9.	Elektrivarustus 										6

10.	Sidevarustus											7

11.	Küttevarustus										7

II	GRAAFILINE MATERJAL

Asukohaskeem

Tugiplaan 								M 1: 500		A-01

Põhijoonis tehnovõrkudega					M 1: 500		A-02

Väljavõte kehtivast Arni ja Klaukse detailplaneeringust	M 1:1000		A-03

Planeeritava abihoone tutvustus					M 1:200		A-04

Ehitatava üksikelamu tutvustus					M 1:250		A-05

Topo-geodeetiline plaan						M 1: 500

III	LISAD

1.	Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr. 331; 17.05.2012 „Salmistu küla Käooja tee 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“	1-lehel

2.	Kuusalu Vallavalitsuse korralduse nr. 331; 17.05.2012 lisa „Käooja tee 22 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne“							2-lehel

3.	Võrgu- ja elektrileping nr 6167834627						3-lehel

4. 	Olmevee- ja sademevee trassidega liitumine ja olmeveevarustuse tingimused.

01.08.2012 										1-lehel

5. 	Vee-sadevee- ja kanalisatsiooni tarvidus Käooja tee 22 krundil		1-lehel

SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Detailplaneeringu (edaspidi DP) eesmärk on olemasoleva Käooja tee 22 elamumaa krundi (35201:002:0418) ehitusõiguse suurendamine ja uute ehitusõiguste seadmine. DP-ga määratakse krundile maksimaalne lubatud ehitusalane pind, hoonestusalad, ligipääsud, parkimiskohad, tehnovõrkudega varustamine, heakorrastus, servituudivajadused jm. Planeeritav maa-ala asub Kuusalu vallas, Salmistu külas, Käooja tee ääres. Juurdepääs alale on Käooja teelt. Käooja tee 22 kinnistu detailplaneering on koostatud krundi omaniku Alexey Solovov tellimusel.

Detailplaneeringu aluseks on järgmised dokumendid:

- Kuusalu Vallavalitsuse korraldus nr 331, 17. mai 2012, „Salmistu küla Käooja tee 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“

- Kuusalu Vallavalitsuse korralduse nr 331, 17. mai 2012 lisa „Käooja tee 22 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne“

2. OLEMASOLEV OLUKORD

Käooja tee 22 kinnistu (35201:002:0418) suurus on 5 320 m2 ja sihtotstarve on elamumaa. Kuusalu valla üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve määratud elamu reservmaa. Käooja tee 22 kinnistu on hoonestamata ning kaetud kõrghaljastusega. Arni – Klaukse elamukvartalis on üksikud krundid  hoonestatud. Planeeritava kinnistu piirinaabrid on Käooja tee 20 (35201:002:0417), Käooja tee 24 (35201:002:0419), Käooja tee 11 (35201:002:0445) ja Käooja tee (35201:002:0428) Planeeritava kinnistu sihtotstarve on elamumaa, mis piirneb läänest ja idast elamukruntidega, lõunast üldkasutatava maa ning transpordimaaga ning põhjast reformimata riigimaaga (EHAK kood 7390). Kinnistu loodeserva läbib drenaažikraav. Käooja tee 22 kinnistu on kerge reljeefiga langedes põhja poole.

Käooja tee 22 kinnistule on varem projekteeritud üksikelamu (ehitusloa nr. 3067; jrk 9014662; 17.01.2008) mis on mahuliselt kahe risküliku liitumisel saadud maht ja mida katavad lamekatused ja katuseterrassid. Hoone on 2 maapealse korrusega, 7,6 m kõrgune telliskivivoodriga viimistletud üksikelamu ehitusaluse pinnaga 273,6 m2. Kinnistu on haljastatud rohke kõrghaljastusega, kus peamisteks liikideks on mänd (lõuna ja kagu külgedel) ja kask (peamiselt loode külgedel).

3. KEHTIVA ARNI JA KLAUKSE KINNISTUTE DETAILPLANERINGU MUUTMISE PÕHJENDUS

Käooja tee 22 kinnistu omanikul Alexey Solovovil on soov luua looduskaunile krundile meeldiv ja kaasaegne elukeskkond, kus oleks koht nii elamule kui ka saunahoonele – nii nimetatud väikesele SPA-le. Saunamaja projekti koostades mõistis krundi omanik, et lubatud 140m2 (ehitusloaga elamu ehitusalune pind oli 260m2) suuruse ehitusaluse pinnaga saunamaja jääb tema unistustes väikeseks ja sellest tingitult projekteerisime saunahoone eskiisprojekti juba omaniku soove arvestades ja mille ehitusaluseks pinnaks sai 268,9m2

Suurema ehitusaluse pinnaga sauna projekteerimist toetas ka Käooja tee krundi suurus, mis on 5320m2. Lähtuvalt Arni ja Klaukse kinnistute detailplaneeringust on naaberkruntide täisehitusprotsent 11-15% siis, kui Käooja tee 22 krundile sai  projekteeritud suurema ehitusaluse pinnaga sauna siis ikkagi krundi täisehitusprotsent hakkas olema 11,2%, mis ei olnud suurem naaberkruntide täisehitusprotsendist. Krundile planeeritud suuremat ehitusalust pinda hinnates seda läbi naaberkruntidele planeeritud täisehitusprotsendi, siis me ei riku sellega tänast elamukvartali hoonestuse tihedust ja mis  arvestab planeeritud krundi suurust.

3.1. Kehtiva Arni ja Klaukse kinnistute detailplaneeringu järgi on Käeoja tee 22 krundile määratud järgmised ehitusõigused / krundile esitatud näitajad:

Krundi planeeritud suurus				5344m2

Ehitusalune pind (max)				400 m2

Krundi täisehituse %	 (max)		  		   9 %

Korruselisus (max)			  		   2

Hoonete arv krundil (max)		 		   3

Suletud brutopind m2 sihtotstarvete kaupa	EE 800

(vastavalt detailplaneeringu liigile)

Piirangud: korruselisus 2; katusekalle 0 kuni 25°; elamu sokli max kõrgus 0,8m + elamu kõrgus 7,5m; TP-2

3.2. Käooja tee 22 kinnistu detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Arni ja Klaukse kinnistute detailplaneeringu ehitusõigus/krundile esitatud näitajaid alljärgnevas osas:  		Ehitusalune pind (max)				550 m2

Krundi täisehituse %	 (max)		  	11,2 %

4. PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS

Planeeritav kinnistu asub tiheasustusalal. Kuusalu valla üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve määratud perspektiivseks elamumaaks. Käooja teel on välja kujunemas elukeskkond, mille moodustavad pereelamud koos abihoonetega. Planeeritav ala asub Käooja tee suhtes tänava loodenurgas ja on teiste üksikelamute ja abihoonete läheduses. Linnaehituslikust printsiibist johtuvalt jääb planeeritav krunt Salmistu küla ja Käooja tee elukeskkonda. Käooja tee äärsete üksikelamute ehitusjoon on veel väljakujunemata.

5. PLANEERIMISLAHENDUS

4.1. 	Üldist

Planeeritava kinnistu maasihtotstarve on elamumaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu lahendus lähtub maaüksuse piiridest, olemasolevast hoonestusest ja haljastusest, olemasolevatest juurdepääsu võimalustest ning võimalikust liikluskorralduse põhimõttest, kõrghaljastuse maksimaalsest säilitamisest ning uute tehnorajatiste väljaehitamise vajadustest.

5.2.	Kruntimine ja hoonestus

Krundi kuju ja suurust käesoleva lahendusega ei muudeta. Planeerimisel on arvestatud olemasolevate kinnistute piiride, looduskeskkonnaga, kus maksimaalselt säilitatakse olemasolev väärtuslik kõrghaljastus ning arvestatakse olemasolevate juurdesõiduteedega. Terviklik ja arhitektuurselt ühtne elukeskkond kujundatakse hoonestuse mahuga, mis arvestab krundile antud ehitusõigustega ja planeeritud liikluskorraldusega. Detailplaneeringuga määratakse kruntide maksimaalseks täisehituse protsendiks 10,4%. Planeeritavale alale jääb sissepääsuks maa, kus Käooja tee 22 kinnistu külgneb Käooja tee transpordi maaga. Krundil võib olla kuni 3 ehitist, sh. üks elamu ja kaks abihoonet – näiteks saun ja väliköök. Hoonete sidumisel kruntidele tuleb arvestada ilmakaartega ja ehitusaladega, mis on määratud kehtestud detailplaneeringuga. Hoonete projektid ja asukoht krundil tuleb kooskõlastada eskiisi staadiumis detailplaneeringu koostajaga ja Kuusalu Vallavalitsusega.

5.3	Haljastus ja heakorrastus

Krundi sisemine planeering moodustab ühtse terviku koos hoonete ja juurdesõiduteega ning kõrg- ja madalhaljastusega, mis lahendatakse koos elamu ja abihoonete projekteerimisega. Olmejäätmete kogumine elamukrundil toimub kinnistesse konteineritesse, nende asukohad täpsustatakse hoonete projekteerimisel. Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjast. Krundil asuva prügikonteineri tühjendamiseks peab krundi omanik sõlmima lepingu Kuusalu asulas vastavat teenust pakkuva ja tegutsemisluba omava ettevõttega. Ohtlikud jäätmed tuleb viia vastavalt vallas asuvatesse kogumis- või üleandmispunktidesse.

5.4.	Ettepanekud ja seletused moodustatud kruntidele

Olulised arhitektuursed nõuded:

Arhitektuursete nõuete määramisel on lähtutud lähipiirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadist, varem kehtestatud detailplaneeringust ja Kuusalu Vallavalitsuse poolt väljastatud lähteseisukohtadest. Ehitusaluse pinna määramisel on lähtutud Kuusalu Vallavalitsuse poolt väljastatud lähteseisukohtadele - maksimaalselt 550 m2. Käooja tee 22 krundi hoonestus peab järgima kaasaegset funktsionalistlikku arhitektuuri stiili. Projekteeritavad hooned tuleb eskiisi staadiumis kooskõlastada Kuusalu Vallavalitsuse arhitektiga.

POS. NR. 1

Planeeringu lahendus:

- krundi suurus on  5 320 m2;

- krundi sihtotstarve on 100% EE - elamumaa;

- krunt moodustatakse kinnistust Käooja tee 22 (35201:002:0418);

- võttes arvesse varem kehtestatud detailplaneeringut on ehituskeeluala seatud krundi põhjapiirist 20,0 m kaugusele, idapiirist 5,0 m kaugusele, lõunast 8,0 m  kaugusele ja läänest 10,0 m kaugusele

- planeeritud krundil säilitada maksimaalselt kõrghaljastus;

- juurdesõit planeeritud Käooja teelt;

- normatiivne parkimisvajadus krundil on 2 parkimiskohta, planeeritud 2 kohta;

Olulised arhitektuursed nõuded:

- krundi maksimaalne hoonete ehitusalune pind on 550m2 (10,4% krundi suurusest);

- krundile võib planeerida ühe üksikelamu kahe abihoonega (nt. saun ja väliköök);

- hooned tuleb planeerida krundi hoonestatavale alale, hoonete konsoolsed mahud ja räästad võivad ulatuda 0,5 m ulatuses krundi ehituskeelualasse;

- hoonete põhimahu katusekalded peavad jääma vahemikku 0o kuni 25 o;

- katusetüüpidest on lubatud: viilkatus, kelpkatus, poolkelpkatus, mitme kaldega katus ja hoone põhimahust eenduvatel osadel lame- ehk nullkatus;

- üksikelamu lubatud maksimaalne kõrgus projekteeritavast maapinnast on 8,5m;

- abihoonete lubatud maksimaalne kõrgus projekteeritavast maapinnast on 8,5m;

- üksikelamu lubatud maksimaalne korruselisus on 2 pealmaa- ja 1 allmaakorust;

- abihoonete lubatud maksimaalne korruselisus on 2 pealmaa- ja 1 allmaakorust;

- soklijoone kõrgusele piiranguid ei seata;

- hoone ±0,00 soovituslik siduda 40cm kuni 60cm projekteeritavast maapinnast;

- üksikelamu ja abihoonete minimaalne lubatud tulepüsivusaste on TP-3;

- lubatud maksimaalselt 1,5m kõrgused piirdeaiad;

- keelatud fassaadiviimistlusmaterjalid: looduslikke materjale imiteerivaid tehismaterjalid; palk või freespalk domineeriva viimistlusmaterjalina;

- Planeeritavate hoonete välisviimistluses kasutada looduslikke materjale, näiteks puit, tellis, klaas;

5.5.	Planeeritava maa-ala bilanss

Planeeritavate kruntide sihtotstarvete jaotumine protsentuaalselt:	EE 100%

Planeeritavate kruntide sihtotstarvete jaotumine ruutmeetrite kaupa:	EE 5 320m2

5.6.	Tehnilis-majanduslikud näitajad

Planeeritava ala suurus:								0,5ha

Olemasoleva Käooja tee 22 kinnistu suurus:					5 320m2

Olemasoleva kinnistu sihtotstarve:						EE 100%

Planeeritav kruntide arv:								1tk

sellest elamumaakrundid							1tk

Elanike arvu prognoos								4

Normatiivne parkimiskohtade arv	 (vastavalt EVS 843:2003)			2

Planeeritud parkimiskohtade arv							2

5.7.	Liiklus ja juurdesõiduteed

Planeering näeb olemasoleva juurdepääsutee säilitamist. Juurdesõit planeeritud kruntidele toimub Käooja teelt. Täpne naaberkinnistute paiknemine ja kinnistute nimed on välja toodud tugiplaani joonisel. Krundisisesed teed rajatakse 3,5m laiused. Teede täpsed lahendused ja kulgemised antakse ehitusprojekti mahus. Nii projekteeritavale kui ka olemasolevale elamumaakrundile on vastavalt EVS 843:2003 punktile 10.2.2. lõik (7) ja tabelile 10.2 nõutud 1 koht elanikule ja 1 koht külalisele. Projekteeritud on 1 koht elanikule ja 1 koht külalisele mille täpne lahendus antakse krundisiseselt ehitusprojekti käigus.

6. VERTIKAALPLANEERIMINE

Üldine pinnareljeef krundi lõunaosas tasane ning keskosast põhjapoole on lauge langusega mere poole. Kinnistu kõrgusmärgid jäävad vahemikku +3,29 ja + 1,08. Moodustatud krundile juurdesõidutee planeerimisel on arvestatud naaberhoonestusega ja olemasolevate teedele projekteeritud kõrgusmärkidega vastavalt topo-plaani mõõdistusele. Teeprojekti mahus täpsustub projekteeritud hoonestuse kõrguslik sidumine olemasolevast maapinnast. Elamu projekteerida madalal soklil, sokli täpne kõrguslik lahendus määratakse  elamu arhitektuurse osa projektis.

Detailplaneeringuga on määratud moodustatud kruntidele ehitusala, millega tuleb arvestada  elamute projekteerimisel. Planeeritav hoonestus  peab paiknema DP toodud hoonestusalal, täpsed - tegelikud hoonete paiknemised hoonestusalal selguvad elamute projekteerimise käigus koos krundi verikaalplaneerimise ja kõrgusliku sidumisega. Hoonete projektide sidumine asendiplaanilehel vertikaalplaneerimine on toodud soovituslikud  esimese korruse  põranda ±0.00 = + 3,00 kuni +4,00. Hoonete projekti koostamisel tuleb arvestada kinnistu reljeefiga nii, et oleks tagatud vihmavee ärajuhtimine omal krundil. Liigvesi immutatakse pinnasesse või juhitakse kuivenduskraavidesse. Kooritav kasvupinnas ja kaevikutest väljakaevatav pinnas kasutatakse ära oma krundi vertikaalplaneerimisel. Täiteliiva on vajalik teedeehituse ja elamute aluskihtide ehitamiseks. Detailplaneeringu alale oleks soovitav koostada geoloogilised uuringud, mida saaks kasutada arhitekt ja insener hoonetele vundamentide projekteerimisel.

7. KESKKONNATINGIMUSED, HALJASTUS, HEAKORRASTUS JA TURVALISUS

7.1.	Keskkonnatingimused kavandatava elluviimiseks

Detailplaneeringuga käsitletav krunt asub Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu rohevõrgustiku tuumalal (T9). Planeeringu ala asub rannaalale väljakujunenud looduskeskkonnas, kus ehitustegevuse- ning elukorraldusega tuleb tagada antud elamukvartalis looduskeskkonna säilimine. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi sest tegevuse iseloom ei eelda seda. Planeeritava tegevusega ei teki olulist keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku alale, sest Käooja tee 22 kinnistu ei asu Natura 2000 võrgustiku alal. Planeeritaval alal ei asu teadaolevalt loodus- või muinsuskaitselisi objekte või olulisi maavarasid. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis sellega seoses eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

7.2.	Haljastus ja heakorrastus

Kruntidel tuleb säilitada maksimaalselt kõrghaljastus (milleks on valdavalt mänd  ja vähesel määral lehtpuud). Uus haljastus ja aktiivse puhkusega alad – lahendatakse hoonete projektidega koos krundi sisemise planeeringuga, mis peab moodustama ühtse terviku koos hoonete, teede ja platside ning olemasoleva ja planeeritud kõrg- ja madalhaljastusega. Ehitusalad on määratud sedasi, et väimalikult vähe kattuda väärtusliku haljastusega. Mänguplatsid, õuealad ja parkimiskohad seatakse väheväärtusliku kõrghaljastusega aladele. Võiks kaaluda ka liiklusmüra kaitsmist ja kruusa teelt tekkiva tolmu eest kaitsmist Käooja teelt. Selle tarbeks on soovitav kasutada piirdehekki.

Olmejäätmete kogumine konteinerisse toimub krundil eraldiseisvalt, nende asukohad täpsustatakse hoone projekteerimisel ja krundi planeerimisel. Krundil asuva prügikonteineri tühjendamiseks peab omanik sõlmima lepingu vastavat teenust pakkuva ja tegutsemisluba omava ettevõttega. Olmepaber, klaastaara, alumiinium tuleb koguda Kuusalu vallas asuvatesse sorteeritud jäätmete konteineritesse ning ohtlikud jäätmed tuleb viia vastavalt Kuusalu vallas asuvatesse kogumis- või üleandmispunktidesse.

7.3	Kuritegevuse ennetamine

Planeeringu ala on Kuusalu valla üldplaneeringu järgi elamu reservmaa ja sinna on varem koostatud detailplaneering elamukvartali loomiseks. Käesoleva planeeringuga kavandatav ehitusõiguste suurendamine ühel krundi ei tekita juurde uusi probleeme ja ei avalda mõju erinevatele kuriteoliikidele ning kuriteohirmule läbi kurjategijate, ohvrite, politsei ja elanike käitumise, hoiakute, valikute ja tunnete, et tuleks neid aspekte käesolevas DP käsitleda.

Vastavalt EVS 809-1:2002 4.2.3 on käsitletava keskkonna tüüp elamute kvartal. Detailplaneeringu ala paikneb Salmistu küla väljakujunenud elamupiirkonnas, kus planeerimise ja kujundamise strateegiate rakendamine on võimalik vaid teatud piirides ja võimalused on järgmised:

- nähtavus;

- territoriaalsus;

- vastupidavus;

Põhilised on 5.2.3 juhtumisstrateegiad, mida saavad rakendada asjatundjad ning millised aitavad leevendada kuriteohirmu. Käesolevas DP antakse soovitused tagada:

- hea valgustus elamutele ja pääsudele nendesse;

- haljastuse rajamine, milline ei soodustaks kriminogeenset elementi;

- varjevõimalusi;

- elamu signalisatsiooni;

- videovalve;

- naabrivalve;

- vastupidavad aknad, uksed ja lukud;

- süttimatutest materjalidest konteinerid olmeprügile;

Ülejäänu oleneb juhtimisstrateegiate rakendamisest.

8. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

8.1.	Veevarustus

Planeeritavale alale on varem koostatud Arni ja Klaukse II kinnistute detailplaneering. Eelmainitud detailplaneeringuga on projekteeritud ja tänaseks välja ehitatud veevarustuse trassid koos liitumispunktidega. Salmistu tee 22 kinnistu veevarustuse liitumispunkt asub krundi lõunapiiril, Käooja tee ääres.

Veevarustuse vooluhulgad:

- veekulu l/s					1,3

- veekulu m3/h				0,25

- veekulu m3/d				1,9

Krundisisesed veetrassid ehitatakse üksikelamu mahus, millele koostatakse eraldi ehitusprojekt. Ehitusprojekt kooskõlastatakse täiendavalt veeettevõttega ja Kuusalu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga.

8.2.	Kanalisatsioon

Planeeritavale alale on varem koostatud Arni ja Klaukse II kinnistute detailplaneering. Eelmainitud detailplaneeringuga on projekteeritud elamukruntide kanalisatsioon lahendada kinniste kogumismahutitega. Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku asendada kinnine kogumismahuti biopuhastiga.

Kanalisatsioonivarustuse vooluhulgad:

- kanaliseeritav vesi l/s			4,7

- kanaliseeritav vesi m3/h			0,25

- kanaliseeritav vesi m3/d			1,9

Krundisisesed kanalisatsioonitrassid ehitatakse üksikelamu mahus, millele koostatakse eraldi ehitusprojekt. Ehitusprojekt kooskõlastatakse täiendavalt Kuusalu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga.

8.3. Tuletõrjeveevarustus ja tuleohutus

Planeeritavale alale on varem koostatud Arni ja Klaukse II kinnistute detailplaneering. Eelmainitud detailplaneeringuga on projekteeritud ja tänaseks välja ehitatud maa-alused kinnised 54 m3 tuletõrjeveevarustuse mahutid. Lähim tuletõrje veemahuti asub Käooja tee 7 kinnistul – umbes 100 m kaugusel. Antud mahuti tagab tulekustutusvee 
5 l/s 3 h jooksul.

Detailplaneeringu alal paikneva krundisisesed teed peavad vastama Eesti Vabariigi valitsuse määrusele nr. 315 2004 ja EPN 10.1; 7.1.1. nõuetele see tähendab, et kõik juurdepääsuteed peavad olema vähemalt 3,5 m laiad, tupikteede pikkus ei tohi ületada 150 m ja tupiktee lõpus on tuletõrje-ja päästetehnikale ümberpööramise platsid
12 x 12 m.

Detailplaneeringu alal asuvad hooned on lubatud ehitada maksimaalselt kaks maapealset (ning 1 allmaa korrus) korrust ning kuni 8,5 m kõrged projekteeritavast maapinnast. Elamute püstitamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide tulepüsivus, kütteseadmed, suitsulõõrid ja tuletõkketarindid peavad olema kooskõlas EPN 10 nõuetega. Planeerimislahendus arvestab krundil oleva tuleohutuskuja 8,0 m olemasolevatest hoonetest. Tuleohutuskuja kahe krundi ulatuses on 8,0 m. Tuleohutuskuja 8,0 m lubab vabalt valida hoonete konstruktsioone ja kattematerjale. Hoonete vahelised tuleohutuskujad on vastavuses normidega. Tule leviku takistamiseks ühelt hoonelt teisele tuleb ehitised teineteisest eraldada tuleohutuskujaga. Ehitatavad hooned tohivad asuda ainult DP määratud ehitusalas, keelualasse võivad ulatuda katuseräästad ja konsoolsed varikatused mitte rohkem kui 0,5m ulatuses.

8.4	Sademevete ärajuhtimine

Sadevete kanalisatsioon detailplaneeringu alal puudub. Üldjuhul toimub pinnasvee ja vihmavee ärajuhtimine pinnasesse oma kinnistu piires, mis arvestab olemasolevat reljeefi ja alevikus väljakujunenud olukorda. Sademeteveed immutatakse kinnistu siseselt või juhitakse planeeritava ala loodenurgas asuvasse kuivenduskraavi. Juurdesõiduteedelt juhitakse sadevesi kinnistu poole tee ja krundi piiri vahele jäävale haljasalale. Täpne sadevete ärajuhtimine lahendatakse hoone projekti mahus vertikaalplaneeringuga.

Hoonete drenaažvesi juhitakse planeeritava ala loodenurgas asuvasse kuivenduskraavi.

9. ELEKTRIVARUSTUS

Planeeringu alal on tagatud elektrivarustus Eesti Energia AS poolt kinnistu kagunurgas asuva liitumiskilbi kaudu. Sõlmitud on võrgu- ja elektrileping (nr. 6167834627). Käesolevaga on ette nähtud säilitada elektrivarustus olemasolev liitumispunktiga ja olemasoleva lepinguga. Perspektiivis on jäetud võimalus suurendada elektrienergia tarbimisvõimet 80A-ni.

Tehnilis-majanduslikud  näitajad

-madalpingesüsteem					3F, 50 Hz  230/400V

-maandussüsteem						TN-C

-planeeritavaid  liitumispunkte			 	1 elamu

Olemasolev elektriline koormus krundil pos. nr. 1		3x20A

Perspektiivne elektriline koormus krundil pos. nr. 1		3x80A

10. SIDEVARUSTUS

Planeeritavale uue hoonestusega krundile (pos. nr. 1) krundile maaliiniga sideühendust ette ei nähta. Sidelahendused lahendatakse mobiilsete vahenditega.

11. KÜTTEVARUSTUS

Üksikelamutele ja nende abihoonetele on ette nähtud lokaalne keskküttesüsteem õhk-õhk, õhk-vesi või maakütte baasil soojuspumbaga. Reservküte lahendatakse kas tahkel, elektri- või õliküttel töötava keskküttekatla baasil. Elamu soojavarustuse projekt esitatakse projekteeritava üksikelamu eelprojekti mahus.

DETAILPLANEERINGU KOOSTASID

Arhitektuurne osa                   		Volitatud arhitekt IV	Raivo Tabri

Arhitekt			Siim Sepp

Vertikaalplaneerimine, teed ja liiklus	Insener			Andrus Heno

Veevarustus ja kanalisatsioon  		Insener			Raivo Saidlo

Elektrivarustus 		       		Insener

Geodeetilised mõõdistustööd     		Insener			Mart Kalm